РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси

по механизации сельского хозяйства

ПЛУГ ППО-8-40-01

Руководство по эксплуатации

ППЛ-8М  00.00.000 РЭ

Содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	4

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГОВ.	8

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	10

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ	12

5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ	14

6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ	15

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	32

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	39

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	41

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ	42

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	43

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	44

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	45

Приложение А (Гарантийный талон)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Плуг ППО-8-40-01.

### Заводской №___________________

### Год выпуска___________________

Назначение и область применения

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01, (в дальнейшем плуг), предназначенный для гладкой пахоты под зерновые и технические культуры различных почв не засоренных камнями и другими препятствиями, на глубину до 27 см.

Плуг агрегатируется с колесными тракторами класса 4-5: «Беларус2522», «Беларус 3022» и их зарубежными аналогами.

Плуг должен работать на всех типах почв с абсолютной влажностью обрабатываемого слоя:

- подзолистых песчаных почвах до 23%;

- дерново-подзолисттых суглинистых почвах 12…22%;

- черноземах 17…30%.

Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80.

Высота стерни и травостоя не должна превышать 25 см.

Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.

Удельное сопротивление почвы при пахоте не должно превышать 7Н/см2 , а твердость 30Н/ см3 .

ВНИМАНИЕ: В связи с систематически проводимыми работами по усовершенствованию конструкции и технологии изготовления плугов возможны некоторые  расхождения между руководством и поставляемыми плугами, не влияющие на условия его эксплуатации.

1 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Плуг ППО-8-40-01 состоит из следующих сборочных единиц: рамы 1, тяговой балки 2, корпусов правооборачивающих 3 с углоснимами правыми 4, корпусов левооборачивающих 5 с углоснимами левыми 6, навески 7, механизма оборота 8, рамки 10, механизма регулировки глубины пахоты 11, хода колесного 12, гидросистемы 13, талрепа 14 и колеса 15 и электрооборудования 16 (рис. 1 и 2).

1.2 Рама плуга (Рис.3) представляет сварную шарнирносочлененную конструкцию и состоит из основной несущей балки 1, к которой приварен швеллер 2 и задней балки 7.

ВНИМАНИЕ: В месте соединения основной несущей балки 1 и задней балки 2 болтовое соединение устанавливается так, чтобы допускалось осевое перемещение болта (между упорной пластиной 3 и гайкой имеется зазор) рис. 15.

В передней части основная балка имеет кронштейн (кулису) 4, а в средней части – кронштейн 5 для крепления тяговой балки, два кронштейна 6 для соединения с рамкой, к которой шарнирно крепится колесный ход.

Основная и задняя балки изготавливаются из трубы квадратного сечения 160 х 160х10 мм. И соединяются между собой осью 3.

Кулиса 4 и кронштейн 5 предназначены для крепления тяговой балки плуга. Кронштейн 9 предназначен  для крепления колеса 15 (рис. 1)

1.3 Тяговая балка соединяет раму плуга с корпусами с механизмом оборота, навеской и служит тяговым звеном плуга при агрегатировании с трактором. Балка изготавливается  из трубы квадратного сечения 150 ( 150 ( 8 мм и усиливается в передней части и сбоку накладками из листового металла. Спереди к балке приварена ось для соединения с механизмом оборота.

1.4 Корпус правооборачивающий с полувинтовой  лемешно-отвальной поверхностью состоит из стойки 1 башмака 2, лемеха 3, отвала 4, боковины 5, долота 6, распорки 7 и деталей крепления (болты, гайки, шайбы), (рис 4).

На корпусе правооборачивающем устанавливается углосним правооборачивающий, предназначенный для лучшего оборота пласта и заделки растительных остатков.

Корпусы левооборачивающие и углоснимы левооборачивающие являются зеркальным отражением корпусов и углоснимов правооборачивающих соответственно.

Стойка изготавливается из полосовой высококачественной стали и термически  обрабатывается.

1.5 Навеска служит для агрегатирования плуга с трактором. Она состоит из двух стоек 1, трубы 2 с понизителями 3, ловителей 4, оси навески 5 и фиксаторов 6. В верхней части стойки имеется  отверстие для присоединения верхней тяги навесной системы трактора. К стойке приварено ухо 7 для фиксации навески  отцепленного плуга относительно механизма оборота рамы (рис.5).

1.6 Механизм оборота рамы служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для поворота рамы плуга при вспашке правооборачивающими или левооборачивающими корпусами. Он состоит из корпуса 1, упора 3, двух регулировочных болтов 4, гидроцилиндров 5 и 6, рычагов 7, фиксатора 8, крестовины 9, которая шарнирно  крепится к понизителям 10 корпуса (рис. 6).

К понизителям 10 корпуса приварены кронштейны  11 с отверстиями для установки опор 12.

Упор 3 устанавливается на валу, к фланцу которого при помощи болтов крепится фланец рамы.

На рисунке показано положение механизма оборота рамы плуга при вспашке правооборачивающими корпусами. Для вспашки левооборачивающими корпусами масло подается в поршневую полость гидроцилиндра 5, шток которого с помощью рычага 7 поворачивает упор 3, оборачивая тем самым, раму плуга с корпусами. При переходе верхней мертвой точки оборот плуга завершается под собственным весом, выдавливая масло из поршневой полости гидроцилиндра 6.

Фиксатор 8 предназначен для жесткого соединения рамы плуга и механизма оборота рамы в транспортном положении.

Крестовина 9 с помощью оси шарнирно соединяется с навеской. Для удержания навески относительно механизма оборота рамы в положении удобном для агрегатирования плуга используется цепь 13.

Опоры 12 служат для устойчивого положения механизма оборота на отцепленном плуге.

В транспортном и рабочем положениях плуга опоры переводятся в верхнее положение, как показано на рисунке 6.

Для исключения провисания рукавов высокого давления к корпусу механизма оборота рамы приварены кронштейны 14 и 15.

1.7 Предохранитель служит для предотвращения поломки корпуса плуга при наезде на препятствия (камни и др. предметы).

Предохранитель представляет собой болт 4 с провоцирующей для среза канавкой и состоит из стойки 1, кронштейна рамы 2 с втулкой 3, зафиксированный установочным винтом 5 (рис. 7).

Работа предохранителя заключается в следующем. При наезде на препятствие предохранитель от усилия срезается стойка  с корпусом поворачивается относительно верхнего болта. Для восстановления работы необходимо вернуть стойку в исходное положение и заменить предохранитель.

1.8 Рамка представляет собой раму сварной конструкции, к кронштейнам которой шарнирно крепится опорная балка рамы, колесный ход 12 с гидроцилиндром и механизмом регулировки глубины пахоты 11. (рис. 1 и рис.2).

1.9 Механизм регулировки глубины пахоты устанавливается на те же оси, на которых установлен гидроцилиндр хода колесного и работает параллельно с ним.

Механизм состоит из направляющей 1, штока 2 с гайкой 3, винта 4 и линейки 5. Для фиксации механизма в транспортном положении (А) используется рукоятка 6, а  для вращения штока относительно винта – рычаг 7 (рис. 8).

1.10 Ход колесный состоит из рамы 1, на полуосях которой смонтированы пневматические колеса 2. Колесо состоит из шины 3 ( 8,25 – 15) с ободом 4 и ступицы 5. Ступица смонтирована на полуоси на двух конических роликоподшипниках 7611А и 7613А, защищенных от попадания пыли (рис. 9).

1.11 Гидросистема служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для перевода плуга из одного рабочего положения (вспашка правооборачивающими корпусами) в другое рабочее положение (вспашка левооборачивающими корпусами) и наоборот.

Она включает два гидроцилиндра механизма оборота рамы 1, гидроцилиндр  хода колесного 2, трубопровод 4, рукава высокого давления 5, разрывные муфты 6 (рис. 11).

1.12 Талреп служит для изменения ширины захвата первого корпуса и устанавливается между кронштейнами основной балки рамы и тяговой балки.

1.13 Колесо опорное с механизмом регулировки глубины вспашки предназначено для установки и поддержания глубины пахоты последнего корпуса.

Колесо состоит из кронштейна 1, оси 2, вилки 3, колеса 4, регулируемых упоров 5, амортизатора 6 (рис. 13).

Кронштейн 1 шарнирно крепится к раме. Ось 2 соединяет вилку 3 и колесо 4 с кронштейном. Регулируемые упоры 5 предназначены для изменения глубины пахоты последнего корпуса. Амортизатор 6 служит для замедления опускания колеса при обороте корпусов.

1.14 Электрооборудование  предназначено для указания поворотов, стоп-сигнала  и габаритов в темное время суток.

Электрооборудование  состоит из вилки штепсельной 1, жгута 2, шплинтов пружинных 3, кронштейнов 4 и 5, осей 6, розеток 7, кронштейна с фонарями 8. (рис. 12).

Штепсельная вилка предназначена для соединения электрооборудования плуга с электрооборудованием трактора при транспортировании плуга по дорогам общего пользования.

При работе плуга в поле снимают кронштейн с фонарями, достав из осей 6 пружинные шплинты 3 и фиксируют его в положении показанном на рисунке 12, жгут 2 сматывают вокруг кронштейнов 4 и 5 и затем фиксируют штепсельную вилку установив ее в розетку 7.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГА.

Таблица 2.1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 Тип | полунавесной, оборотный |
| 2 Производительность за 1ч, га, не менее основного времени сменного времени эксплуатационного | 2,24 1,46 1,43 |
| 3 Рабочая скорость, км/ч | 7,0-10,0 |
| 4 Удельный расход топлива за основное время, кг/га, не более | 17,0 |
| 5 Глубина вспашки, см | до 27 |
| 6 Рабочая ширина захвата, м | 3,2 |
| 7 Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 720 |
| 8 Расстояние между корпусами по раме, мм, не менее | 980 |
| 9 Количество корпусов, шт.: -правооборачивающих -левооборачивающих | 8 8 |
| 10 Тип корпуса | полувинтовой |
| 11 Масса, кг, не более | 4200 |
| 12 Габаритные размеры плуга, не более мм в рабочем положении: длина ширина высота в транспортном положении: длина ширина высота | 11800 3800 2200 11600 2100 2850 |
| 13 Число персонала по профессиям необходимого для, обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, чел. | 1 тракторист -машинист |
| 14 Конструкционная ширина захвата корпуса, мм | 400 |
| 15 Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| 16 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 17 Размер колеи трактора, мм: - передних колес - задних колес | 1950 2000 |
| Продолжение таблицы 2.1 |
| 18 Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,99 |
| 19 Коэффициент использования сменного времени, не, менее | 0,65 |
| 20 Основные показатели качества выполнения технологического процесса: полнота заделки растительных и пожнивных остатков, % глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см, не менее отклонения рабочей ширины захвата от конструктивной ширины захвата, % допустимые отклонения от заданной глубины вспашки, см гребнистость поверхности (средняя высота гребней), см, не более крошение почвы с размером фракции до 5 см, %, не менее | 98 10 ±10 ±2 5 70 |
| 21 Срок службы, лет | 10 |
| 22 Ресурс до списания, ч | 11000 |
| 23 Наработка на отказ, ч | 150 |
| 24 Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел-ч/ч | 0,04 |
| 25 Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч | 0,17 |
| 26 Коэффициент готовности по оперативному времени | 0,99 |
| 27 Удельная конструкционная масса плуга, кг/м, не более | 1313 |

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 К работе с плугом допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и имеющие соответствующую квалификацию.

3.2 Перед началом движения агрегата дать сигнал. Трогаться с места плавно, без рывков.

3.3 Прежде чем поднять или опустить плуг, а также при оборачивании корпусов плуга необходимо убедиться в том, что возле плуга никого нет.

3.4 Категорически запрещается:

- работать с неисправным плугом;

- работать с незатянутым крепежом рабочих органов и других деталей плуга;

- производить повороты и сдачу назад при заглубленном плуге;

- транспортировать плуг при ослабленных ограничительных цепях навесной системы трактора;

- находиться на раме плуга во время пахоты или при транспортировании;

- регулировать плуг, производить очистку, смазку и подтяжку резьбовых соединений, когда он навешен на трактор и поднят в транспортное положение без блокировки механизма фиксации поворота вала механизма навески;

- ремонтировать плуг, если он поднят в транспортное положение или соединен с трактором, двигатель которого работает.

3.5 Все работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, производить только на отцепленном плуге, механизм оборота которого опирается на подставку и фиксируется с рамой при опущенных на землю корпусах. Если плуг навешен на трактор, то работа проводится при опущенных на землю корпусах и при неработающем двигателе трактора.

3.6 Собранный плуг стропить только  в местах, указанных на его раме. Механизм оборота рамы должен быть зафиксирован относительно плуга, при этом правооборачивающие  корпусы должны быть внизу. Нахождение строповщика возле механизма оборота рамы при подъеме плуга запрещено.

3.7 При транспортировке плуга в составе агрегата плуг должен быть переведен в транспортное положение. Плуг должен быть максимально поднят при помощи навесной системы трактора и гидроцилиндра колесного хода, ограничительные цепи навесной системы трактора затянуты, поворотный вал механизма навески заблокирован, а механизм регулирования глубины пахоты колесного хода зафиксирован в транспортном положении.

3.8 Транспортная скорость движения агрегата не должна превышать         20 км/ч.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Плуг поставляется потребителю в собранном виде.

4.2 Навесная система тракторов, с которыми агрегатируется плуг должна быть смонтирована по трехточечной схеме. Если трактор, с которым агрегатируется плуг, использовался в работе с прицепным орудием необходимо демонтировать прицепное устройство трактора и переналадить его навесную систему по  трехточечной схеме.

4.3 На тракторе должны быть установлены передние балластные грузы массой 630 кг.

4.4 Ширину колеи колес тракторов установить согласно рисунка 10. При агрегатировании плуга с тракторами правые  колеса трактора движутся по борозде.

4.5 Установить ось навески на нижних тягах навесной системы трактора и зафиксировать ее чеками.

4.6 Агрегатирование плуга с трактором производится на ровной площадке. Для удобства агрегатирования навеска плуга должна быть соединена с механизмом оборота цепью 23 (рис. 2). Трактор задним ходом подъезжает к плугу так, чтобы ось навески, установленная на нижних тягах навесной системы трактора, вошла в гнезда ловителей навески и затем зафиксировать ее  фиксаторами. Центральную тягу навесной системы трактора соединить с отверстием в верхней части стойки навески плуга, причем среднее отверстие предназначено для тракторов с НУ-3, а верхнее – НУ-4. Ограничительные цепи навесной системы трактора должны  быть натянуты, блокируя нижние тяги между собой.

Гидросистема плуга соединяется с гидросистемой трактора при помощи разрывных муфт 6 и заполняется маслом из гидросистемы трактора (рис. 11).

Плуг переводят в транспортное положение при помощи рычагов распределителя и фиксируют механическими фиксаторами: рукоятка на механизме оборота, палец на регуляторе глубины.

Электрооборудование используют только при транспортировании  плуга по дорогам общего пользования, для чего вынуть шплинты пружинные 3, освободив кронштейн с фонарями 7 закрепленный на механизме оборота. Установить кронштейн с фонарями на фланце рамы, зафиксировать его шплинтами, вставив последние в оси. Размотать жгут проводов кронштейна с фонарями и вставляют вилку в розетку 6 расположенную на раме плуга (рис. 12).

Размотать жгут проводов и вставляют вилку штепсельную 1 в розетку трактора.

4.7 Перед переводом плуга из транспортного положения в рабочее, электрооборудование  следует отключить от трактора. Вилку вынуть из розетки трактора. Смотать жгут проводов на раме плуга вставить вилку в корпус розетки закрепленной на раме плуга. Снять кронштейн с фонарями с фланца рамы, достав из осей пружинные шплинты и фиксировать его на осях механизма оборота плуга. Жгут проводов смотать на кронштейне с фонарями и затем фиксировать штепсельную вилку установив ее в корпус розетки расположенный на кронштейне с фонарями.

Перед проходом первой борозды перевести плуг из транспортного положения в рабочее. Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулятора, положением гайки  штока 2, механизма регулировки глубины пахоты  хода колесного (рис.8) и упорами регулируемыми 5 колеса (рис. 13). Затем при движении плуга происходит заглубление передних корпусов и потом – задних.

На втором проходе необходимо откорректировать глубину пахоты. Для этого прежде всего необходимо выровнять раму так, чтобы она была параллельна поверхности почвы. Перекосы рамы в поперечном направлении устраняются регулировкой раскосов навесной системы трактора, регулировочными болтами 4 механизма оборота (рис. 6).

Корректировка глубины пахоты производится для того, чтобы все корпусы вспахивали почву на одинаковую глубину.

После того, как установлена заданная глубина пахоты и выдерживается нормальная рабочая ширина захвата, должна производится оценка качества пахоты плуга по следующим признакам: все корпусы, как правооборачивающие так и левооборачивающие после прохода должны оставлять одинаковые гребни, а борозды от прохода правооборачивающих корпусов должны быть одинаковы с бороздами от прохода левооборачивающих корпусов.

5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

5.1 Управление работой и транспортирование плуга (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная, маневрирование) осуществляется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

5.2 Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулятора трактора, вращением гайки  штока 2, механизма регулировки глубины пахоты хода колесного (рис. 8) и изменением длины упоров регулируемых 5 колеса (рис.13).

6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

6.1 Эксплуатировать можно только правильно собранный, проверенный и отрегулированный плуг.

6.2 Плуг предназначен для пахоты слабокаменистых и среднекаменистых почв с удельным сопротивлением 7 Н/см2, твердостью 30 Н/см3 и глубиной пахоты до 27 см с влажностью обрабатываемого слоя до 23%.

Наличие скученных пожнивных и растительных остатков не допускается. При запашке многолетних трав предшествующей операцией должно быть дискование. Высота стерни не более 25 см. Уклон поля не более 8 градусов.

6.3 Перед началом работы проверить места крепления деталей и при необходимости произвести затяжку крепежа. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с незатянутым крепежом рабочих органов.

6.4 Движение агрегата осуществляется челночным способом. В конце загона производится выглубление корпусов плуга, плуг переводится в транспортное положение (положение «бабочка») и выполняется разворот. Затем с помощью гидроцилиндров механизма оборота производится поворот рамы и, таким образом, нижние корпусы (например, правооборачивающие) поднимаются вверх, а верхние (левооборачивающие) корпусы опускаются вниз. Вспашка на обратном ходе осуществляется, таким образом, левооборачивающими корпусами. При этом левые колеса трактора идут по предыдущей борозде.

Резкие повороты КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ, так как это может привести к поломкам. Подавать трактор с плугом назад и производить повороты при заглубленных рабочих органах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6.5 Необходимо периодически, особенно при работе с новыми рабочими органами, очищать налипшую землю, не допускать забивание рабочих органов пожнивными остатками и сорняками.

6.6 При переездах трактора с плугом следить за герметичностью гидросистемы, так как при утечке масла из гидросистемы плуг может самопроизвольно опуститься, что приведет к его поломке.

6.7 Регулировка глубины пахоты.

6.7.1 Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулятора трактора, вращением гайки штока механизма регулировки глубины пахоты хода колесного и длинной упоров колеса. Обычно используются смешанный (позиционно-силовой) способ автоматического регулирования глубины пахоты.

6.7.2 Установка заданной глубины пахоты производится непосредственно в поле.

6.8 Ширина захвата первого корпуса регулируется длиной талрепа 14. Талреп расположен между рамой и тяговой балкой сокращение талреп увеличивает ширину захвата первого корпуса (рис. 1).

Рисунок 5 – Навеска в сборе ПОМ-8 04.00.000

1 – Палец (ПОМ-8 04.00.001) – для агрегатирования с навеской типа “Кировец”

2 – Палец (ПОМ-8 04.00.002) – для агрегатирования с НУ4

3 – Палец (ПОМ-8 04.00.003) – для агрегатирования с НУ3

4 – Стопор (ПОМ-8 04.02.000) для агрегатирования навеской “Кировец”, НУ4 и НУ 3

5 – Втулка переходная (ПОМ-8 04.00.004) – для агрегатирования с навеской типа “Кировец”

6 – Шайба переходная (ПОМ-8 04.00.005) – для агрегатирования с НУ3

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Виды и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Виды и периодичность технического обслуживания

| Вид технического обслуживания | Периодичность или срок постановки на ТО |
| --- | --- |
|  | моточасы | др. единицы наработки |
| 1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО). | 10 или каждую смену |
| 2 Первое техническое обслуживание (ТО-1). | 60 |
| 3 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э). | Перед началом сезона |
| 4 Техническое обслуживание при хранении: |  |
| Подготовка к межсменному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к кратковременному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к длительному хранению | Не позднее 10 дней после окончания работы |
| В период хранения | В закрытых помещениях один раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом 1 раз в месяц |
| При снятии с хранения | Перед началом сезона работ |
| Примечание: Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) совмещают с техническим обслуживанием при снятии с хранения. |

7.2 Перечень работ выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 7.2

Таблица 7.2 - Содержание работ в зависимости от вида технического

обслуживания

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО) |
| 1. Очистить плуг от грязи и растительных остатков. | Плуг должен быть чистым. | Чистик, щетка, ветошь. |
| 2. Проверить комплектность плуга. | Плуг должен быть комплектным. | Визуальный осмотр. |
| 3. Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей – устранить их. Проверить и подтянуть крепления. | Плуг должен быть исправным. Резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента, прилагаемый к трактору. |
| ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1) |
| 1. Очистить плуг от грязи и растительных остатков. | Плуг должен быть чистым. | Чистик, щетка, ветошь. |
| 2. Проверить комплектность плуга. | Плуг должен быть комплектным. | Визуальный осмотр. |
| 3. Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей – устранить их. Проверить и подтянуть крепления. | Плуг должен быть исправным. Резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента, прилагаемый к трактору. |
| 4 Смазать пальцы и втулки рычагов предохранителей | Пальцы и втулки должны быть смазаны солидолом | Шприц 1 ГОСТ 3643-75 Солидол С ГОСТ 4366-76. |

Продолжение таблицы 7.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5. Смазать резьбовые поверхности винтов регулировки натяжения рессор, резьбовые поверхности талрепов. | Резьбовые поверхности должны быть смазаны. | Солидол С ГОСТ 4366-76. |
| 6. Смазать подшипники колес. | Подшипники должны быть смазаны. | Солидол С ГОСТ 4366-76. |
| 7. Смазать ось шарнира и подшипниковые узлы приставки. | Втулка и подшипники должны быть смазаны. | Солидол С ГОСТ 4366-76. |
| 8. Смазать упоры колеса. | Резьбовые поверхности должны быть смазаны | Солидол С ГОСТ 4366-76 |
| 9. Смазать ось и подшипники колеса | Ось и подшипники должны быть смазаны | Шприц 1 ГОСТ 3643-75 Солидол С ГОСТ4366-76 |
| 10.Смазать ось опорной балки | Нагнетать солидол до его появления на поверхности. Выступившую смазку убрать | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 Шприц, чистик, ветошь |
| 11.Смазать пальцы и оси механизма оборота, фиксатор. | Трущиеся поверхности фиксатора должны быть смазаны и перемещаться без заеданий. | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 Шприц, чистик, ветошь |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При постановке на межсменное хранение. |
| 1. Очистить плуг т пыли, грязи и растительных остатков, вымыть водой, удалить влагу обдувом сжатым воздухом. | Плуг должен быть чистым. | Чистик, щетка, вода, компрессор. |
| 2. Проверить комплектность плуга. | Плуг должен быть комплектным. | Визуальный осмотр. |
| 3. Проверить техническое состояние плуга, при обнаружении неисправностей - устранить их. Проверить и подтянуть крепления. | Плуг должен быть исправным. Резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента, прилагаемый к трактору. |

Продолжение таблицы 7.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| При подготовке к кратковременному хранению. |
| 1 Очистить плуг от пыли грязи и растительных остатков, вымыть водой, удалить влагу обдувом сжатым воздухом. | Плуг должен быть чистыми. | Чистик, щетка, вода, компрессор. |
| 2 Проверить комплектность плуга. | Плуг должен быть комплектными. | Визуальный осмотр. |
| 3 Проверить техническое состояние плуга, при обнаружении неисправностей – устранить их. Проверить и подтянуть крепления. | Плуг должен быть исправным. Резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента, прилагаемый к трактору. |
| 4. Консервация. Резьбовые соединения, рабочие поверхности отвалов, накладок (долот),лемехов и боковин покрыть консервационным материалом. | Консервационный материал (смазка) наносится на чистую, сухую поверхность равномерным слоем | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или другой консервационный материал |
| 5. Установить плуг на подкладки (под корпусы и опорное колесо). | Плуг должен стоять устойчиво. |  |
| При подготовке к длительному хранению. |
| 1. Очистить плуг от пыли, грязи и растительных остатков, вымыть водой, удалить влагу обдувом сжатым воздухом. | Плуг должен быть чистым. | Чистик, щетка, вода, компрессор. |
| 2. Проверить комплектность плуга. | Плуг должен быть комплектным. | Визуальный осмотр. |
| 3. Проверить техническое состояние плуга, при обнаружении неисправностей - устранить их. Проверить и подтянуть крепления. | Плуг должен быть исправным. Резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента, прилагаемый к трактору. |

Продолжение таблицы 7.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4. При хранении плуга на открытых площадках снять пневматические колеса, шланги высокого давления. Допускается хранить шланги, а также пневматические колеса в разгруженном состоянии на плуге, установленном на подставках | При хранении на открытых площадках (на плуге) шланги покрыть защитным составом или обернуть изолирующим материалом, поверхность шин колес покрыть защитным составом. Между шинами и опорной поверхностью должен быть просвет 8-10см. Давление в шинах должно быть 70% от нормального | Комплект инструмента, прилагаемый к трактору, моторное масло, щетка, ветошь, парафинированная бумага или полиэтиленовая пленка, защитный состав. |
| 4.1 Разобрать ступицы колес, проверить наличие смазки, при необходимости заполнить новой смазкой, собрать колеса. |  | Солидол С ГОСТ 4366-76 или |
| 5. Консервация. Резьбовые соединения, рабочие поверхности отвалов, накладок (долот), лемехов и боковин покрыть консервационным материалом. | Консервационный материал (смазка) наносится на чистую, сухую поверхность равномерным слоем | Солидол С ГОСТ 4366-76 или |
| 6. Покрасить детали и сборочные единицы с поврежденной окраской, зачистив поврежденные места. |  | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 |

Продолжение таблицы 7.2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. Установить плуг на подкладки (под корпусы и опорное колесо). | Плуг должен стоять устойчиво | Солидол С ГОСТ 4366-76 или другой консервационный материал |
| Техническое обслуживание в период хранения. |
| 1 Проверить правильность установки плуга. | Плуг должен стоять устойчиво. | Визуальный осмотр. |
| 2 Проверить комплектность плуга с учетом снятых составных частей, хранящихся на складе | Хранение должно обеспечить сохранность сборочных единиц и деталей. | Визуальный осмотр. |
| 3. Проверить состояние соединений гидросистемы, заглушек и плотность их прилегания. | Гидросистема должна быть заполнена маслом и герметична. | Визуальный осмотр. |
| 4 Проверить наличие защитной смазки, целостность окраски, отсутствие коррозии. | Плуг должен быть надежно защищен от коррозии. | Визуальный осмотр. |
| Техническое обслуживание при снятии с хранения. (Техническое обслуживание перед началом сезона работы ТО-Э) |
| 1. Проверить комплектность плуга. | Плуг должен быть комплектным. | Визуальный осмотр. |
| 2. Снять консервационную смазку | Консервационная смазка должна быть удалена полностью. | Моторное масло, щетка, ветошь. |
| 3. Установить на плуг пневматические колеса, шланги высокого давления (если были сняты), собрать гидросистему плуга для соединения с гидросистемой трактора. |  | Комплект инструмента, прилагаемый к трактору и плугу. |

7.3 Точки смазки и их расположение приведены в таблице 7.3 и на схеме смазки (рис.14).

Таблица 7.3 - ТАБЛИЦА СМАЗКИ

| № позиции на схеме смазки | Наименование и обозначение механизма | Наименование смазочных материалов | Смазка при хранении | Кол-во точек смазки на плуг | Периодичность проверки и замены смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от –40 (С до +5 (С | от +5 (С до +50 (С | Заправка при эксплуатации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детали корпуса (лемехи, отвалы, боковины, долотья и углоснимы) |  | Солидол С ГОСТ 4366-76 | 0,2 | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 | 16 | В конце сезона |
| 2 | Винты талрепа и упоров. |  | То же | 0,2 | То же | 4 | В начале сезона |
| 3 | Подшипники колес |  | То же | 0,2 | То же | 3 | Через 60 часов |
| 4 | Пальцы и ось механизма оборота, фиксатор |  | То же | 0,1 | То же | 4 | Через 60 часов |
| 5 | Ось опорной балки и ось поворота колеса. |  | То же | 0,1 | То же | 3 | Через 60 часов |
| 6 | Палец и втулка рычага |  | То же | 0,05 | То же | 8 | Через 60 часов |
| 7 | Гидросистема |  | Масло МГЕ 46В | 8 | Масло МГЕ 46В | 3 | В начале сезона |

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Неисправности и способы их устранения

| Неисправность, внешнее проявление | Метод устранения |
| --- | --- |
| Захват первого корпуса (правооборачивающего или левооборачивающего) больше или меньше захвата остальных корпусов. Гребень, оставляемый первым корпусом, выше или ниже гребней, оставляемых остальными корпусами. | Уменьшить или увеличить ширину захвата первого корпуса с помощью талрепа. |
| Шестой или восьмой корпус как правооборачивающий, так и левооборачивающий пашет глубже или мельче остальных корпусов. Гребень, оставляемый последними корпусом, выше или ниже гребней оставляемых остальными корпусами.. | Опустить или поднять колесный ход относительно опорной поверхности задних корпусов при помощи гайки 3 механизма регулировки глубины пахоты (рис. 8). Опустить или поднять колесо 15 (рис. 1)упорами регулируемыми 5 (рис 13) Рама при пахоте должна быть горизонтальной. |
| Правооборачивающие или левооборачивающие корпусы пашут глубже или мельче соответственно, чем левооборачивающие или правооборачивающие корпусы. | Выровнять раму при помощи регулировочных болтов 4 механизма оборота (рис. 6) |
| На долотах и лемехах корпусов образовались затылочные фаски. Корпусы неудовлетворительно заглубляются в почву. | Заменить долота и лемехи. |
| Колесо имеет осевой люфт. Не отрегулированы подшипники колес. | Снять крышку и отрегулировать подшипники. Осевой люфт в подшипниках не допускается. |
| Последний корпус пашет мельче или глубже остальных. | Отрегулировать длинной упоров глубину пахоты (рис.13) |
| Колесо не опрокидывается при обороте плуга. | Крепче затянуть гайку оси 2 (рис. 13) увеличив силу трения в шарнире. |

8.2 Выбраковочные размеры сменных деталей рабочих органов (корпусов): лемех – износ до ширины 95…100 мм, образование затылочной фаски   шириной 7…12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга (лемех подлежит замене);

долото – износ до размера 60 мм от лезвия до оси отверстия, образование затылочной фаски шириной 7-12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга (долото подлежит замене);

боковина – предельный износ по толщине до 30% от начального размера.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Плуг может устанавливаться на межсменное (до 10 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное (более двух месяцев) хранение в соответствии с ГОСТ 7751-85.

9.2 Плуг хранится под навесом или на открытой площадке на машинном дворе или пунктах технического обслуживания, категория хранения 4 (Ж2) или 7 (Ж1), ГОСТ 15150-69, консервация – вариант защиты В3-4 ГОСТ 9.014-78.

9.3 Плуг устанавливается на хранение на деревянные подставки под корпусы и катки.

9.4 При подготовке к хранению, при хранении и по окончании хранения выполнять техническое обслуживание в соответствии с разделом 7 настоящего руководства.

9.5 Запасные части должны храниться в ящике, в котором они поступили потребителю.

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

10.1 Плуги поставляются потребителю в собранном виде в комплекте согласно таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Комплектность плуга

| Обозначение | Наименование | Количество | Обозначение укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППЛ-8М 00.00.000 | Плуг | 1 | 1/2 | Место 1/2 без упаковки |
| КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ |
|  | Согласно упаковочного листа |  |  | Место 2/2 – деревянный ящик (1300х300х250) |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| ППЛ-8М 00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном)* | 1 |  |  |

* Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном выдается потребителю вместе с сопроводительной документацией. В гарантийном талоне делается отметка о дате продажи плуга предприятием-изготовителем.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плуг  ППО-8-40-01

Заводской номер______________________________________________

Соответствует техническим условиям ТУ ВY 500052032.004-2008

и признан годным для эксплуатации.

М.П.						Дата выпуска__________________

Подпись лица ответственного

за приемку

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие плуга требованиям технических условий ТУ ВY 500052032.004-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации плуга устанавливается в 24 календарных месяца, за исключением быстроизнашиваемых деталей рабочих органов. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода плуга в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня его приобретения.

Ресурс интенсивно изнашивающихся деталей корпусов плуга должен соответствовать п.5.4.2 СТБ 1388-2003 «Плуги тракторные лемешные общего назначения».

12.3 Претензии по качеству изделия предъявляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.06.2008г № 952 «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования».

При поставке на экспорт , в страны СНГ – в соответствии с соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

12.4 Запасные части к плугу, поставляемые к потребителю отдельно от плуга, должны быть приняты ОТК изготовителя, а потребителю выдается гарантийный талон на партию одноимённых деталей.

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1 Транспортирование плуга может производиться автомобильным или железнодорожным видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

13.2 Плуг отгружается потребителю в соответствии с разделом 10 «Комплектность» настоящего руководства.

13.3 Строповка при погрузке и выгрузке должна производиться с учетом предусмотренных и обозначенных мест строповки.

13.4 Укладка погрузочных мест в транспортных средствах должна обеспечивать сохранность от утерь и повреждений, исключать перемещение при перевозке.

Приложение А (обязательное) Форма «Гарантийного талона»

ДП «Минойтовский РЗ», Гродненская обл., Лидский р-н, д. Минойты, факс 8(01561)97189, факс ОТК 8(01561)97252

(предприятие-изготовитель, его адрес, телекс, факс, расчетный счет)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

Плуг ППО-8-40-01                                                                    .

(наименование, тип и марка изделия)

_______________________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

_______________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,

характеристике и стандартам :  ТУ ВY 500052032.004-2008

(наименование документа)

_________________________________________________________________________

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 24 месяцев

со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12  месяцев со дня получения потребителем

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д., а также другие гарантийные обязательства)

Начальник ОТК завода   _____________________________    ______________________

М.П.                                      (Ф.И.О.)                                         (подпись)

__________________________________________________________________________                                     (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

____________________________________                                 _______________________

(Ф.И.О., должность)                                                               (подпись)

М.П.

_____________________________________________________________________________

дата продажи изделия продавцом (поставщиком)

____________________________________                                ________________________

(Ф.И.О., должность)                                                               (подпись)

М.П.

_____________________________________________________________________________

дата продажи изделия продавцом (поставщиком)

____________________________________                                ________________________

(Ф.И.О., должность)                                                               (подпись)

М.П.

____________________________________________________________________________________

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

____________________________________                                            _________________________

(Ф.И.О., должность)                                                              (подпись)

М.П.