# ПЛУГ ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ

ППО-6-40-01

Руководство по эксплуатации

ППЛ-6М 00.00.000 РЭ

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Общие сведения…………………………………………………… | 3 |
| 1 Устройство и работа изделия…………………………………….. | 3 |
| 2 Техническая характеристика плуга……………………….…… | 10 |
| 3 Требования безопасности………………………………………… | 10 |
| 4 Подготовка к работе и порядок работы………………………..... | 11 |
| 5 Органы управления и приборы…………………………………... | 12 |
| 6 Правила эксплуатации и регулировки…………………………… | 12 |
| 7 Техническое обслуживание………………………………….…… | 13 |
| 8 Возможные неисправности и способы их устранения…...………………………………….…… | 17 |
| 9 Правила хранения………………………………………………... | 18 |
| 10 Комплектность…………………………………………………… | 18 |
| 11 Свидетельство о приемке………………………………………... | 20 |
| 12 Гарантии изготовителя…………………………………………... | 21 |
| 13 Транспортирование……………………………………………… | 21 |
| Приложения: |  |
| А. Гарантийный талон………………………………….. | 22 |
| Б. Перечень запасных частей…………………………. | 23 |

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Плуг полунавесной оборотный ППО-6-40-01.

### Заводской №___________________

### Год выпуска___________________

Назначение и область применения

Плуг полунавесной оборотный ППО-6-40-01 (в дальнейшем плуг) предназначен для гладкой пахоты  на глубину до 27 см старопахотных не засоренных камнями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2), твердостью до 0,4МПа, с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%.

Плуг агрегатируется с тракторами мощностью от 195 л.с. и навесным устройством 3-го класса, (МТЗ-2022 и аналоги).

Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80.

Величина стерни и травостоя должна быть не более 20 см. Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.

ВНИМАНИЕ: Эксплуатация плугов не допускается с незаправлеными раствором шинами трактора и без балластных грузов (согласно РЭ по трактору).

ВНИМАНИЕ: В связи с систематически проводимыми работами по усовершенствовании конструкции и технологии изготовления плугов возможны некоторые  расхождения между руководством и поставляемыми плугами, не влияющие на условия его эксплуатации

1 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Плуг ППО-6-40-01 состоит из следующих сборочных единиц: рамы 1,

тяговой балки 2, корпусов правооборачивающих 3 с углоснимами правыми 4, корпусов левооборачивающих 5 с углоснимами левыми 6, навески 7, механизма оборота рамы 8, рамки 9, механизма регулировки глубины пахоты 10, хода колесного 11, гидросистемы 12, талрепа 13 и модуля 19 (рис. 1 и 2), электрооборудования.

1.2 Рама плуга представляет сварную конструкцию и состоит из трех фрагментов несущей балки 1. В передней части несущая балка имеет кронштейн 2 для крепления талрепа, накладки 3, пластины 4, между которыми проходит тяговая балка плуга. В средней части балки есть накладки 5 и планки 6 для крепления тяговой балки, а также кронштейны 7, 8 для соединения с рамкой, к которой шарнирно крепится колесный ход. Кронштейны 9 предназначены для крепления стоек право- и левооборачивающего корпусов (рис. 3).

Части несущей балки изготавливаются из профиля квадратного сечения 160 ( 160 ( 10 мм.

1.3 Рама модуля изображена на рисунке 9. Рама модуля состоит из фланца 1, балки 2 профиля квадратного сечения 160 ( 160 ( 10 мм, кронштейна 3 и пальцев 4. Фланец 1 (рис. 9) соединяется с фланцем 15 рамы (рис. 3) и фиксируется болтами. К кронштейну 3 крепятся стойки правых и левых  корпусов, к пальцам 4 кронштейны фонарей (рис.9).

1.4 Тяговая балка соединяет раму плуга с корпусами с механизмом оборота, навеской и служит тяговым звеном плуга при агрегатировании с трактором. Балка изготавливается  из трубы квадратного сечения 150 ( 150 ( 8 мм и усиливается в передней части и сбоку накладками из листового металла. Спереди к балке приварена ось для соединения с механизмом оборота.

1.5 Корпус правооборачивающий с полувинтовой  лемешно-отвальной поверхностью состоит из стойки 1, башмака 2, лемеха 3, отвала 4, боковины 5, долота 6, распорки 7 и деталей крепления (болты, гайки, шайбы), (рис 4).

На корпусе правооборачивающем устанавливается углосним правооборачивающий, предназначенный для лучшего оборота пласта и заделки растительных остатков.

Корпусы левооборачивающие и углоснимы левооборачивающие являются зеркальным отражением корпусов и углоснимов правооборачивающих соответственно.

Стойка изготавливается из полосовой высококачественной стали и термически  обрабатывается.

1.6 Навеска (рис 5) служит для агрегатирования плуга с трактором. В верхней части навески имеется  отверстие для присоединения верхней тяги навесной системы трактора  при помощи пальца 7. Для присоединения нижних тяг навесной системы трактора к навеске служат

стопора 5 с шайбами 6. Навеска соединяется с крестовиной 2 механизма оборота при помощи пальца 3. К стойке приварено ухо  для фиксации навески  отцепленного плуга относительно механизма оборота при помощи цепи 10 (рис. 5).

1.7 Механизм оборота рамы служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для поворота рамы плуга при вспашке правооборачивающими или левооборачивающими корпусами. Он состоит из корпуса 1, упора 3, двух регулировочных болтов 4, гидроцилиндров 5 и 6, рычагов 7, фиксатора 8, крестовины 9, которая шарнирно  крепится к понизителям 10 корпуса (рис. 6).

К понизителям 10 корпуса приварены кронштейны  11 с отверстиями для установки опор 12.

Упор 3 устанавливается на валу, к фланцу которого при помощи болтов крепится фланец рамы.

На рисунке показано положение механизма оборота рамы плуга при вспашке правооборачивающими корпусами. Для вспашки левооборачивающими корпусами масло подается в поршневую полость гидроцилиндра 5, шток которого с помощью рычага 7 поворачивает упор 3, оборачивая тем самым, раму плуга с корпусами. При переходе верхней мертвой точки оборот плуга завершается под собственным весом, выдавливая масло из поршневой полости гидроцилиндра 6.

Фиксатор 8 предназначен для жесткого соединения рамы плуга и механизма оборота рамы в транспортном положении.

Крестовина 9 с помощью оси шарнирно соединяется с навеской. Для удержания навески относительно механизма оборота рамы в положении удобном для агрегатирования плуга используется цепь 13.

Опоры 12 служат для устойчивого положения механизма оборота на отцепленном плуге.

В транспортном и рабочем положениях плуга опоры переводятся в верхнее положение, как показано на рисунке 6.

Для исключения провисания рукавов высокого давления к корпусу механизма оборота рамы приварены кронштейны 14 и 15.

1.8 Рамка представляет собой раму сварной конструкции, к кронштейнам которой шарнирно крепится опорная балка рамы (при помощи оси 14), колесный ход 11 с гидроцилиндром 15 и механизмом регулировки глубины пахоты 10. К рамке  приварены упоры с регулировочными болтами 16, с помощью которых в процессе работы плуга обеспечивается выравнивание  рамы относительно поля в поперечной  плоскости (рис. 1).

1.9 Механизм регулировки глубины пахоты устанавливается на те же оси, на которых установлен гидроцилиндр хода колесного и работает параллельно с ним.

Механизм состоит из направляющей 1, штока 2 с гайкой 3, винта 4 и линейки 5. Для фиксации механизма в транспортном положении (А) используется рукоятка 6, а  для вращения штока относительно винта – рычаг 7 (рис. 7).

1.10 Ход колесный состоит из рамы 1, на полуосях которой смонтированы пневматические колеса 2. Колесо состоит из шины 3 ( 8,25 – 15) с ободом 4 и ступицы 5. Ступица смонтирована на полуоси на двух конических роликоподшипниках 7609А и 7611А, защищенных от попадания пыли (рис. 8).

1.11. Талреп служит для изменения ширины захвата первого корпуса и устанавливается между кронштейнами основной балки рамы и тяговой балки

1.12. Гидросистема служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для перевода плуга из одного рабочего положения (вспашка правооборачивающими корпусами) в другое рабочее положение (вспашка левооборачивающими корпусами) и наоборот.

Она включает гидроцилиндр 1 колесного хода, трубопровод 2, рукава высокого давления 3, 4, 5, 6, штуцера проходные 7, клапаны запорных устройств 8, гидроцилиндры механизма оборота 9 (рис. 10).

1.13 Электрооборудование  предназначено для указания поворотов, стоп-сигнала  и габаритов в темное время суток.

Электрооборудование  состоит из вилки штепсельной 1, жгута 2, розеток 3, которые крепятся к кронштейнам 5, кронштейнов 4, кронштейна с фонарями 6, шплинтов пружинных (рис. 11).

Штепсельная вилка предназначена для соединения электрооборудования плуга с электрооборудованием трактора при транспортировании плуга по дорогам общего пользования.

В транспортном положении кронштейн с фонарями крепится к пальцам 4 (рис.9) шплинтами пружинными, одну штепсельную вилку 1 устанавливают в розетку трактора, другую –  в розетку 3 рамы плуга.

При работе плуга в поле снимают кронштейн с фонарями, достав из пальцев 4 (рис.9)   пружинные шплинты  и фиксируют его в положении, показанном на рисунке 11, жгут 2, идущий к трактору, сматывают вокруг кронштейнов 4 и затем фиксируют штепсельную вилку 1, установив ее в розетку 3.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГА

| Исполнения | ППО-6-40-01 |
| --- | --- |
| 2.1 Тип | полунавесной оборотный |
| 2.2Производительность за 1 час основного времени, га | 1,7-2,2 |
| 2.3 Глубина вспашки, см | до 27 |
| 2.4 Рабочая ширина захвата, м | 2,4 |
| 2.5 Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм | 720 |
| 2.6 Количество корпусов, шт: |  |
| правооборачивающих | 6 |
| левооборачивающих | 6 |
| 2.7 Масса, кг | 3750 |
| 2.8 Габаритные размеры плуга, мм в рабочем положении: |  |
| длина | 8600 |
| ширина | 2300 |
| высота | 2200 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 8500 |
| ширина | 1800 |
| высота | 2400 |
| 2.9 Число персонала по профессиям необходимого для, обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, чел. | 1 |
| 2.10 Рабочая скорость движения, км/ч | 7,0-9,0 |
| 2.11 Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 |
| 2.12 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 2.13 Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,98 |
| 2.14 Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,75 |
| 2.15 Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |
| - полнота заделки пожнивных и растительных остатков, % | 98 |
| - глубина заделки пожнивных и растительных остатков, см, не менее | Не менее 10 |
| - степень заделки, %, не менее | 95 |
| - крошение почвы (комки размером до 5 см), %, не менее | 70 |
| - допускаемые отклонения от заданной глубины вспашки, см | (2 |
| допускаемые колебания рабочей ширины захвата плуга от конструктивной ширины захвата, % | (10 |
| - гребнистость поверхности пахоты, см | до 5 |

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 К работе с плугом допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и имеющие соответствующую квалификацию.

3.2 Перед началом движения агрегата дать сигнал. Трогаться с места плавно, без рывков.

3.3 Прежде чем поднять или опустить плуг, а также при оборачивании корпусов плуга необходимо убедиться в том, что возле плуга никого нет.

3.4 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать с неисправным плугом;

- работать с незатянутым крепежом рабочих органов и других деталей плуга;

- производить повороты и сдачу назад при заглубленном плуге;

- транспортировать плуг при ослабленных ограничительных цепях навесной системы трактора;

- находиться на раме плуга во время пахоты или при транспортировании;

- транспортировка плуга с выключенным механизмом блокировки фиксации поворота вала механизма навески;

- отсоединять от трактора, производить техобслуживание и ремонт плуга, находящегося в транспортном положении;

- ремонтировать плуг, если он поднят в транспортное положение или соединен с трактором, двигатель которого работает.

3.5 Все работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, производить только на отцепленном плуге, механизм оборота которого опирается на подставку и фиксируется с рамой при опущенных на землю корпусах. Если плуг навешен на трактор, то работа проводится при опущенных на землю корпусах и при неработающем двигателе трактора.

3.6 Собранный плуг стропить только  в местах, указанных на его раме. Механизм оборота рамы должен быть зафиксирован относительно плуга пластиной, установленной на болту регулировочном 4 (рис. 6). При этом правооборачивающие  корпусы должны быть внизу, пластина поворачивается относительно болта регулировочного на 90о и фиксирует Г-образную плиту тяговой балки относительно механизма оборота. Нахождение строповщика возле механизма оборота рамы при подъеме плуга запрещено.

ВНИМАНИЕ: При строповке и подъеме незафиксированного плуга возможно опрокидывание механизма оборота с навеской относительно вала 2 (рис. 6)

3.7 При транспортировке плуга в составе агрегата плуг должен быть переведен в транспортное положение. Плуг должен быть максимально поднят при помощи навесной системы трактора и гидроцилиндра колесного хода, ограничительные цепи навесной системы трактора затянуты, поворотный вал механизма навески заблокирован, а механизм регулирования глубины пахоты колесного хода зафиксирован в транспортном положении.

3.8 Транспортная скорость движения агрегата не должна превышать 15 км/ч.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Плуг поставляется потребителю в собранном виде.

4.2 Навесная система тракторов, с которыми агрегатируется плуг должна быть смонтирована по трехточечной схеме. Если трактор, с которым агрегатируется плуг, использовался в работе с прицепным орудием необходимо демонтировать прицепное устройство трактора и переналадить его навесную систему по трехточечной схеме.

4.3 На тракторе должны быть установлены передние балластные грузы.

4.4 Ширину колеи колес тракторов установить согласно рисунка 12.

4.5 Соединить навеску плуга (рис. 5) с нижними тягами навесной системы трактора при помощи стопоров 5 и сферических шайб 6, зафиксировать стопора чеками.

4.6 Агрегатирование плуга с трактором производится на ровной площадке. Для удобства агрегатирования навеска плуга должна быть соединена с механизмом оборота цепью 18

(рис. 2).Трактор задним ходом подъезжает к плугу так, чтобы нижние тяги навесной системы трактора вошли между ушей в нижней части навески, затем фиксируются стопорами 5 (рис. 5), Центральную тягу трактора соединить с отверстием в верхней части стойки навески плуга. Ограничительные цепи навесной системы трактора должны  быть натянуты, блокируя нижние тяги между собой.

Гидросистема плуга соединяется с гидросистемой трактора при помощи клапанов запорных устройств 9 и заполняется маслом из гидросистемы трактора (рис. 10).

ВНИМАНИЕ: Гидросистема плуга испытана маслом ТНК Гидравлик HLP 32, соответствующим требованиям DIN 51524 часть II (HLP).

Плуг переводят в транспортное положение при помощи рычагов распределителя и фиксируют механическими фиксаторами 8 (рис. 6) и 6 (рис. 7).

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы пластину, фиксирующую механизм оборота при строповке и подъеме, поворачивают относительно болта регулировочного 4 (рис. 6) на 90о и расфиксируют плиту тяговой балки.

Электрооборудование используют только при транспортировании  плуга по дорогам общего пользования, для чего освобождают штепсельную вилку из зажима, разматывают жгут провод, вставляют вилку в розетку трактора.

При переводе плуга из транспортного положения в рабочее, электрооборудование  следует отключить от трактора, вынув вилку из розетки трактора  и смотать провода вокруг специально приваренных на раме кронштейнов 4 (рис. 11) и закрепить вилку на раме.

4.7 Перед проходом первой борозды плуг из транспортного положения  переводится в рабочее. Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулятора и положением гайки 3 штока 2, механизма регулировки глубины пахоты (рис. 7). Затем при движении плуга происходит заглубление передних корпусов и потом – задних.

На втором проходе необходимо откорректировать глубину пахоты. Для этого прежде всего необходимо выровнять раму так, чтобы она была параллельна поверхности почвы. Перекосы рамы в поперечном направлении устраняются регулировкой раскосов навесной системы трактора, регулировочными болтами 4 механизма оборота (рис. 6) и регулировочными болтами 16 на рамке 9 (рис. 1) колесного хода.

Корректировка глубины пахоты производится для того, чтобы все корпусы вспахивали почву на одинаковую глубину.

После того, как установлена заданная глубина пахоты и выдерживается нормальная рабочая ширина захвата, должна производится оценка качества пахоты плуга по следующим признакам: все корпусы, как правооборачивающие так и левооборачивающие после прохода должны оставлять одинаковые гребни, а борозды от прохода правооборачивающих корпусов должны быть одинаковы с бороздами от прохода левооборачивающих корпусов.

5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

5.1 Управление работой и транспортирование плуга (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная, маневрирование) осуществляется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

5.2 Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулятора трактора, а также вращением гайки 3, штока 2, механизма регулировки глубины пахоты (рис. 7).

6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

6.1 Эксплуатировать можно только правильно собранный, проверенный и отрегулированный плуг.

6.2 Плуг предназначен для гладкой пахоты  на глубину до 27 см старопахотных не засоренных камнями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2), твердостью до 0,4МПа и глубиной пахоты до 27 см с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%.

Наличие скученных пожнивных и растительных остатков не допускается. При запашке многолетних трав предшествующей операцией должно быть дискование. Высота стерни не более 20 см. Уклон поля не более 8 градусов.

6.3 Перед началом работы проверить места крепления деталей и при необходимости произвести затяжку крепежа. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с незатянутым крепежом рабочих органов.

6.4 Движение агрегата осуществляется челночным способом. В конце загона производится выглубление корпусов плуга и плуг переводится в транспортное положение. Затем с помощью гидроцилиндров механизма оборота производится поворот рамы и, таким образом, нижние корпусы (например, правооборачивающие) поднимаются вверх, а верхние (левооборачивающие) корпусы опускаются вниз. Вспашка на обратном ходе осуществляется, таким образом, левооборачивающими корпусами. При этом левые колеса трактора идут по предыдущей борозде.

Резкие повороты КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как это может привести к поломкам. Подавать трактор с плугом назад и производить повороты при заглубленных рабочих органах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6.5 Необходимо периодически, особенно при работе с новыми рабочими органами, очищать налипшую землю, не допускать забивание рабочих органов пожнивными остатками и сорняками.

6.6 При переездах трактора с плугом следить за герметичностью гидросистемы, так как при утечке масла из гидросистемы плуг может самопроизвольно опуститься, что приведет к его поломке.

6.7 Регулировка глубины пахоты.

6.7.1 Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулятора трактора, а также вращением гайки штока механизма регулировки глубины пахоты. Обычно используются смешанный (позиционно-силовой) способ автоматического регулирования глубины пахоты.

6.7.2 Установка заданной глубины пахоты производится непосредственно в поле.

6.8 Регулировка рабочей ширины захвата первого (переднего) корпуса плуга производится талрепом 13 (рис. 1).

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Виды и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Вид технического обслуживания | Периодичность или срок постановки на ТО |
| --- | --- |
|  | моточасы | др. единицы наработки |
| 1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО). | 10 или каждую смену |
| 2 Первое техническое обслуживание (ТО-1). | 60 |
| 3 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э). | Перед началом сезона |
| 4 Техническое обслуживание при хранении: |  |
| Подготовка к межсменному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к кратковременному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к длительному хранению | Не позднее 10 дней после окончания работы |
| В период хранения | В закрытых помещениях один раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом 1 раз в месяц |
| При снятии с хранения | Перед началом сезона работ |
| Примечание: Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) совмещают с техническим обслуживанием при снятии с хранения. |

7.2 Перечень работ выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 7.2

Таблица 7.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО) |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга, согласно раздела 10 настоящего руководства. | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их, при необходимости произвести затяжку крепежа. | Плуг должен быть исправным, резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента тракториста |
| ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1) |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга, согласно раздела 10 настоящего руководства. | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их, при необходимости произвести затяжку крепежа. | Плуг должен быть исправным, резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента тракториста |
| 4. Смазать резьбовые поверхности винтов регулировки, резьбовые поверхности талрепов | Резьбовые поверхности должны быть смазаны. | Солидол С ГОСТ 4366-76. |
| 6. Смазать подшипники колес. | Подшипники должны быть смазаны. | Солидол С ГОСТ 4366-76. |
| 7. Смазать винты подвески и винты тяги заднего колеса. | Резьбовые поверхности должны быть смазаны | Солидол С ГОСТ 4366-76 |
| 8. Смазать ось подвески, пальцы и упорный подшипник балки заднего колеса. | Ось подвески, пальцы и упорный подшипник должны быть смазаны | Шприц 1 ГОСТ 3643-75 Солидол С ГОСТ4366-76 |
| 9.Смазать ось крепления рамки | Нагнетать солидол до его появления на поверхности. Выступившую смазку убрать | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 Шприц, чистик, ветошь |
| 10.Смазать пальцы и оси механизма оборота, фиксатор. | Трущиеся поверхности фиксатора должны быть смазаны и перемещаться без заеданий. | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 Шприц, чистик, ветошь |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При постановке на межсменное хранение |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |
| При подготовке к кратковременному хранению |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга. Вымыть плуг под струей воды. | Плуг должен быть чистым | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При подготовке к длительному хранению |
| 1 Очистить от ржавчины и покрасить поверхность плуга с поврежденной окраской | Пятна ржавчины и повреждения окраски не допускаются | Щетка металлическая, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 19109-81, эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79.V.У1 |
| 2 Разобрать ступицы колес, смыть старую смазку, заполнить карманы ступиц и пустоты подшипников новой смазкой, собрать ступицы. Покрыть защитной смазкой лемехи, отвалы, углоснимы, штоки гидроцилиндров, талрепы, регулировочные винты, фиксаторы | Смазка должна равномерно покрывать поверхность | Комплект инструмента, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, солидол Ж ГОСТ 1033-79 Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 |
| 2 Разобрать ступицы колес, смыть старую смазку, заполнить карманы ступиц и пустоты подшипников новой смазкой, собрать ступицы. Покрыть защитной смазкой лемехи, отвалы, углоснимы, штоки гидроцилиндров, талрепы, регулировочные винты, фиксаторы | Смазка должна равномерно покрывать поверхность | Комплект инструмента, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, солидол Ж ГОСТ 1033-79 Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 |
| 3.Снять с плуга рукава высокого давления и пневматические колеса | Сдать на склад | Комплект инструмента тракториста |
| 4.Исключить попадание влаги во внутренние полости элементов гидросистемы. | Любым доступным способом |  |
| Техническое обслуживание в период хранения |
| Проверить: |  |  |
| 1 Правильность установки плуга | Плуг должен стоять устойчиво | Визуальный осмотр |
| 2 Комплектность | Плуг должен быть комплектным | -//-- |
| 3 Состояние защитных покрытий и окраски | Защитная смазка должна лежать равномерно, коррозии и повреждений окраски не допускается | --//-- |
| Техническое обслуживание при снятии с хранения (техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) |
| 1 Удалить защитную смазку | Рабочие органы плуга должны быть чистыми | Ветошь, комплект инструмента тракториста |
| 2 Проверить комплектность, согласно раздела 10 настоящего руководства и установить снятые узлы и детали | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр, комплект инструмента тракториста |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |

7.3 Точки смазки и их расположение приведены в таблице 7.3 и на схеме смазки (рис.13).

ТАБЛИЦА СМАЗКИ

Таблица 7.3

| № пози- ции на схеме смазки | Наименование и обозначение механизма | Наименование смазочных материалов | Кол-во точек смазки на плуг | Периодичность проверки и замены смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детали корпуса (лемеха, отвалы, боковины, долотья и углоснимы) | Солидол С ГОСТ 4366-76 (солидол Ж ГОСТ 1033-79) |  | В конце сезона |
| 2 | Штоки гидроцилиндров | То же |  | В конце сезона |
| 3 | Винты талрепа, винт механизма регулировки глубины, регулировочные болты | То же |  | В начале сезона В конце сезона |
| 4 | Подшипники колес | То же |  | Через 60 часов |
| 5 | Пальцы и ось механизма оборота, фиксатор | То же |  | Через 60 часов |
| 6 | Ось опорной балки. | То же |  | Через 60 часов |
| 8 | Гидросистема | Масло ТНК Гидравлик HLP 32 |  | В начале сезона |

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ

##### ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Неисправность, внешнее проявление | Метод устранения |
| --- | --- |
| Захват первого корпуса (правооборачивающего или левооборачивающего) больше или меньше захвата остальных корпусов. Гребень, оставляемый первым корпусом, выше или ниже гребней, оставляемых остальными корпусами. | Уменьшить или увеличить ширину захвата первого корпуса с помощью талрепа. |
| Последний корпус как правооборачивающий, так и левооборачивающий пашет глубже или мельче остальных корпусов. Гребень, оставляемый последним корпусом, выше или ниже гребней оставляемых остальными корпусами.. | Опустить или поднять колесный ход относительно опорной поверхности задних корпусов при помощи гайки 3 механизма регулировки глубины пахоты (рис. 7). Рама при пахоте должна быть горизонтальной. |
| Правооборачивающие или левооборачивающие корпусы пашут глубже или мельче соответственно, чем левооборачивающие или правооборачивающие корпусы. | Выровнять раму при помощи регулировочных болтов 4 механизма оборота (рис. 6) и болтов 16 на рамке 9 колесного хода (рис. 1). |
| На долотах и лемехах корпусов образовались затылочные фаски. Корпусы неудовлетворительно заглубляются в почву. | Заменить долота и лемехи. |
| Колесо имеет осевой люфт. Не отрегулированы подшипники колес. | Снять крышку и отрегулировать подшипники. Осевой люфт в подшипниках не допускается. |

8.2 Выбраковочные размеры сменных деталей рабочих органов (корпусов): лемех – износ до ширины 95…100 мм, образование затылочной фаски   шириной 7…12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга (лемех подлежит замене);

долото – износ до размера 60 мм от лезвия до оси отверстия, образование затылочной фаски шириной 7-12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга (долото подлежит замене);

боковина – предельный износ по толщине до 30% от начального размера.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Плуг может устанавливаться на межсменное (до 10 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное (более двух месяцев) хранение в соответствии с ГОСТ 7751-85.

9.2 Плуг хранится под навесом или на открытой площадке на машинном дворе или пунктах технического обслуживания, категория хранения 4 (Ж2) или 7 (Ж1), ГОСТ 15150-69, консервация – вариант защиты В3-4 ГОСТ 9.014-78.

9.3 Плуг устанавливается на хранение на деревянные подставки под корпусы.

9.4 При подготовке к хранению, при хранении и по окончании хранения выполнять техническое обслуживание в соответствии с разделом 7 настоящего руководства.

9.5 Запасные части должны храниться в ящике, в котором они поступили потребителю.

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

10.1 Плуг поставляется потребителю в собранном виде в комплекте согласно

таблице 10.1

Таблица 10.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППЛ-6М 00.00.000 | Плуг полунавесной оборотный ППО-6-40-01 | 1 | 1/2 | Место ½ без упаковки масса 3750 кг |
| КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ |
|  | Согласно упаковочного листа |  |  | Место 2/2 – деревянный ящик № 127 (860х500х400) ГОСТ 15841-88 |
|  | ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |
| ППЛ -6М 00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном) | 1 | * |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:* Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном выдается потребителю вместе с сопроводительной документацией. В гарантийном талоне делается отметка о дате продажи плуга предприятием - изготовителем.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плуг шестикорпусный полунавесной оборотный марка   ППО-6-40-01

Заводской номер______________________________________________

Соответствует техническим условиям ТУ BY 500052032.004-2008

и признан годным для эксплуатации.

М.П.						Дата выпуска__________________

Подпись лиц ответственных

за приемку

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие плуга требованиям технических условий ТУ BY 500052032.004-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 календарных месяца (за исключением быстроизнашиваемых деталей корпусов) при условии использования комплекта запасных частей и выполнения всех указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода плуга в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения его потребителем.

12.3 Удовлетворение претензий по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь № 952 от 27.06.2008г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования». При поставке на экспорт и в страны СНГ – в соответствии с соглашением  о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1 Транспортирование плуга может производиться автомобильным или железнодорожным видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

13.2 Плуг отгружается потребителю в соответствии  с разделом 10 «Комплектность» настоящего руководства.

13.3 Строповка при погрузке и выгрузке должна производиться с учетом предусмотренных и обозначенных мест строповки. Механизм оборота рамы должен быть зафиксирован относительно плуга пластиной, установленной на болту регулировочном 4 (рис. 6). При этом правооборачивающие  корпусы должны быть внизу, пластина поворачивается относительно болта регулировочного на 90о и фиксирует плиту тяговой балки относительно механизма оборота. Нахождение строповщика возле механизма оборота рамы при подъеме плуга запрещено.

ВНИМАНИЕ: При строповке и подъеме незафиксированного плуга возможно опрокидывание механизма оборота с навеской относительно вала 2 (рис. 6)

13.4 Укладка погрузочных мест в транспортных средствах должна обеспечивать сохранность от утерь и повреждений, исключать перемещение при перевозке.

|  | Приложение А к Положению о гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования |
| --- | --- |

ДП «Минойтовский ремонтный завод», Гродненская обл., Лидский р-н, д. Минойты_______

факс приемной 8(01545)97189, факс ОТК 8(01545)97252;

р/с 3012200370012 в ОАО «БелАПБ»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телекс, факс, расчетный счет)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

1.   Плуг полунавесной оборотный  ППО-6-40-01

(наименование, тип и марка изделия)

2.__________________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

3.____________________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,

характеристике и стандартам:    ТУ BY 500052032.004-2008.

(наименование документа)

_________________________________________________________________________

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяцев

со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев                             .

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д., а также другие гарантийные обязательства)

со дня получения потребителем                                                                     .

Начальник ОТК завода					_____________________

М.П.             					          (подпись)

______________________________________________________________

дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя

______________________________                                     __________________________

Ф.И.О., должность                                                     (подпись)

М.П.

______________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________                                                _________________________

Ф.И.О., должность                                                    подпись

________________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________					_________________________

Ф.И.О., должность					           подпись

.______________________________________________________________

дата ввода изделия в эксплуатацию

________________________				_________________________

Ф.И.О., должность				           подпись