# ПЛУГ ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ

ППОВ-8-45-01

Руководство по эксплуатации

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНЬЯ……………………………………………….…………... | 3 |
| 1 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ……………………………………... | 3 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГА…………………….……… | 20 |
| 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ………………………………………… | 21 |
| 4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ……………………..... | 22 |
| 5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ..…………………………………... | 23 |
| 6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ………………………… | 24 |
| 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..………………………………….…… | 31 |
| 8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ…. | 35 |
| 9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ………………………………………………………. | 35 |
| 10 КОМПЛЕКТНОСТЬ…….…………………………………………………… | 36 |
| 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ…………………………………………... | 37 |
| 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ……………………………………………... | 38 |
| 13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ….……………………………………………….. | 38 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ: |  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН……………………………………………………… | 39 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – КОРПУС ПЕРЬЕВОЙ…………. | 40 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ПРЕДПЛУЖНИКИ……………. | 41 |
| ОТМЕТКА ОБ ИЗУЧЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ….…… | 42 |

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Плуг полунавесной оборотный ППОВ-8-45-01.

### Заводской №___________________

### Год выпуска___________________

Назначение и область применения

Плуг полунавесной оборотный ППОВ-8-45-01 (в дальнейшем плуг) предназначен для гладкой пахоты  на глубину до 27 см старопахотных не засоренных камнями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2), твердостью до 4,0 МПа, с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%.

Плуг агрегатируется с трактором: «Беларус 3022» и его зарубежными аналогами.

Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80.

Величина стерни и травостоя должна быть не более 25 см. Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.

ВНИМАНИЕ: В связи с систематически проводимыми работами по усовершенствовании конструкции и технологии изготовления плугов возможны некоторые  расхождения между руководством и поставляемыми плугами, не влияющие на условия его эксплуатации

1 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1 Плуг ППОВ-8-45-01 состоит из следующих сборочных единиц: рамы 1, механизма оборота  2, корпусов правооборачивающих 3 с углоснимами правыми4, корпусов левооборачивающих 5 с углоснимами левыми 6, навески 7, грядилей 8, рамки 9, гидроцилиндра хода колесного 10, хода колесного 11, гидросистемы 12, колес опорных 13 и 14, тяг 15 и 16, навески 20, электрооборудования 21 (рис. 1).

1.2 Рама плуга представляет сварную конструкцию и состоит из трех фрагментов: рамы передней 1 (рис.2), кронштейна 2 (рис.2), рамы задней 3 (рис.2). В передней части рамы к ней крепятся колесо опорное 13 (рис.1) и тяга 16 (рис.1) соединяющая раму с тяговой балкой. В средней части балки к кронштейнам 10 (рис.2), 11 (рис.2) крепиться рамка, к которой шарнирно крепится колесный ход. Кронштейны 9 (рис.2) предназначены для крепления грядилей с право- и левооборачивающими корпусами. В задней части рамы к кронштейну 12 (рис.2) крепиться колесо 14 (рис.1) опорное а к фланцу 14 (рис.2) модуль 1 (рис.11).

1.3 Механизм оборота (рис. 3) служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для поворота рамы плуга при вспашке правооборачивающими или левооборачивающими корпусами. Он состоит из корпуса 1, тяговой балки 2, упора 3, двух зеркальных пар упоров 4 и 5, двух гидроцилиндров 6, поводка 7, крестовины 8, которая шарнирно  крепится к корпусу 1 при помощи пальца 12.

К корпусу 1 приварены кронштейны с отверстиями для установки опор 9.

Упоры 4, 5 устанавливаются на полуоси тяговой балки 2. Упор 3 входит в зацепление с

упором 5 (рис.9) тяговой балки 2.

На рисунке показано нейтральное положение механизма оборота рамы плуга при транспортном положении. Для вспашки правооборачивающими корпусами масло подается в поршневую полость гидроцилиндра 6, шток которого с помощью упоров 4,5 поворачивает тяговую балку, поворачивая тем самым раму плуга с корпусами. Для вспашки левооборачивающими корпусами масло подается в поршневую полость гидроцилиндра 6, при переходе верхней мертвой точки оборот плуга завершается под собственным весом, выдавливая масло из поршневой полости гидроцилиндра.

Для удержания навески относительно механизма оборота рамы в положении, удобном для агрегатирования плуга, используется цепь 10.

Опоры 9 служат для устойчивого положения механизма оборота на отцепленном плуге.

В транспортном и рабочем положениях плуга опоры переводятся в верхнее положение, как показано на рисунке (рис. 3).

Для исключения провисания рукавов высокого давления к корпусу механизма оборота рамы приварены кронштейны с кольцами для рукавов.

1.4 Колесо опорное 14 с механизмом регулировки глубины вспашки 10 и передним опорным колесом предназначено для установки и поддержания глубины пахоты (рис.1).

Колесо опорное (рис. 4) состоит из кронштейнов 2, 4, двух симметричных упоров 3, держателя 5, пластины упорной 14, колеса дискового 22 с шиной 23 (давление в шине - согласно данных, указанных производителем шины на самой шине).

Колесо опорное крепится к раме плуга при помощи оси 12. Колесо при вспашке правооборачивающими или левооборачивающими корпусами поворачивается  под действием собственного веса относительно оси кронштейна 4. Ступица 1 смонтирована на оси кронштейна 4 на двух конических роликоподшипниках 34, 35 (7609 и 7611), защищенных от попадания пыли.

Пластина упорная 14 при вспашке правооборачивающими или левооборачивающими корпусами поочередно взаимодействует с симметричными упорами 3. Установка глубины пахоты достигается регулировкой винтов упоров 3.

Для гашения ударов при повороте колеса опорного применен амортизатор 21 (гидроцилиндр), смонтированный на оси кронштейна 4 и оси 18, закрепленной на кронштейне 2.

ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОКИХ ЛИБО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЯЗКОСТЬ МАСЛА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАН АММОРТИЗАТОРА ЗАДНЕГО ОПОРНОГО КОЛЕСА (РИС. 4).

ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО УМЕНЬШИТЬ ПРОХОДНОЕ СЕЧЕНИЕ КЛАПАНА ПУТЕМ ВРАЩЕНИЯ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА (ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК) ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТПУСТИВ СТОПОРНУЮ ГАЙКУ.

ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

1.5 Навеска (рис 5) служит для агрегатирования плуга с трактором. В верхней части навески имеется  отверстие для присоединения верхней тяги навесной системы трактора  при помощи пальца 7. Для присоединения нижних тяг навесной системы трактора к навеске служат

стопора 5 с шайбами 6. Навеска соединяется с крестовиной 2 механизма оборота при помощи пальца 3. К стойке приварено ухо  для фиксации навески  отцепленного плуга относительно механизма оборота при помощи цепи 10 (рис. 3).

1.6 Рамка (рис. 6) представляет собой раму сварной конструкции, к кронштейнам которой шарнирно крепится опорный кронштейн рамы 2 при помощи оси 6, колесный ход 3 при помощи осей 9, гидроцилиндр 4 и механизмом регулировки глубины пахоты 5. Механизм регулировки глубины пахоты 5 устанавливается на гидроцилиндре колесного хода. К рамке  приварены упоры с регулировочными болтами 10, с помощью которых в процессе работы плуга обеспечивается выравнивание  рамы относительно поля в поперечной  плоскости.

1.7 Ход колесный (рис. 7) состоит из рамы 1, на полуосях которой смонтированы колесо дисковое 11 с шиной 12 (давление в шине - согласно данных, указанных производителем шины на самой шине). Ступица 5 смонтирована на полуоси на двух конических роликоподшипниках 14, 15 (7611А и 7613А), защищенных от попадания пыли.

1.8 Регулировка глубины пахоты (рис. 8) осуществляется при помощи вилки 2, кронштейна 3 и пальцев 4 установленных на гидроцилиндре 1. Для фиксации механизма в необходимом положении А либо Б регулируется количество вилок 2 одетых на шток цилиндра1.

1.9 Тяговая балка соединяет раму 1плуга с механизмом оборота 2, навеской 7  и служит тяговым звеном плуга при агрегатировании с трактором (рис.1). Тяговая балка состоит из балки передней 1, балки задней 2 соединяющихся между собой через фланцы и фиксирующихся болтами, оси 4 (рис. 9). К передней балке приварены накладки из листового металла, к которым крепится тяга, соединяющая тяговую балку и гидроцилиндр для регулировки ширины первой борозды.

1.10 Корпус правооборачивающий (рис 10) с полувинтовой  лемешно-отвальной поверхностью состоит из башмака 1, отвала 34 с грудью отвала 35, долота 36, лемеха 37, боковины (доски полевой) 12, стойки 15, распорок 5, 7 и деталей крепления (кронштейны, болты, гайки, шайбы).

На корпусе правооборачивающем устанавливается углосним правооборачивающий 2 (рис.10), состоящий из отвала углоснима и кронштейна углоснима. Углосним предназначен для лучшего оборота пласта и заделки растительных остатков.

Корпусы левооборачивающие и углоснимы левооборачивающие являются зеркальным отражением корпусов и углоснимов правооборачивающих соответственно (рис 11).

Стойка 15 изготавливается из полосовой высококачественной стали и термически  обрабатывается.

1.12 Передние блок опорных колес (рис.12), предназначен для регулировки глубины пахоты в передней части плуга, он позволяет равномерно отрегулировать глубину пахоты, снизить нагрузки воспринимаемые рамой плуга при проведении пахоты.

1.13 Гидросистема (рис.13) служит для перевода плуга из транспортного положения в рабочее и обратно, а также для перевода плуга из одного рабочего положения (вспашка правооборачивающими корпусами) в другое рабочее положение (вспашка левооборачивающими корпусами) и наоборот.

Она включает гидроцилиндр хода колесного 1, трубопровод 2, рукава высокого давления 3,4,5,6,7,8, клапаны запорных устройств 9 (евромуфты), гидроцилиндр механизма регулировки ширины первой борозды 10 и два гидроцилиндра механизма оборота 11,12.

1.13 Электрооборудование (рис.14) предназначено для указания поворотов, стоп-сигнала  и габаритов в темное время суток.

Электрооборудование  состоит из вилки штепсельной 1, жгутов 2, розеток 3, которые крепятся к кронштейнам 5, кронштейнов 4, кронштейна 7 с фонарями 6, шплинтов пружинных.

Штепсельная вилка предназначена для соединения электрооборудования плуга с электрооборудованием трактора при транспортировании плуга по дорогам общего пользования.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПЛУГА БЕЗ РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Рисунок 5 – Навеска в сборе ПОМ-8 04.00.000

1 – Палец (ПОМ-8 04.00.001) – для агрегатирования с навеской типа “Кировец”

2 – Палец (ПОМ-8 04.00.002) – для агрегатирования с НУ4

3 – Палец (ПОМ-8 04.00.003) – для агрегатирования с НУ3

4 – Стопор (ПОМ-8 04.02.000) для агрегатирования навеской “Кировец”, НУ4 и НУ 3

5 – Втулка переходная (ПОМ-8 04.00.004) – для агрегатирования с навеской типа “Кировец”

6 – Шайба переходная (ПОМ-8 04.00.005) – для агрегатирования с НУ3

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛУГА

| Исполнения | ППОВ-8-45-01 |
| --- | --- |
| 2.1 Тип | полунавесной оборотный |
| 2.2Производительность за 1 час основного времени, га | 2,2-3,25 |
| 2.3 Глубина вспашки, см | до 27 |
| 2.4 Рабочая ширина захвата, м | 3,6 (3,15*) |
| 2.5 Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм | 720 |
| 2.6 Количество корпусов, шт: |  |
| правооборачивающих | 8 |
| левооборачивающих | 8 |
| 2.7 Масса, кг | 5500 (5200*) |
| 2.8 Габаритные размеры плуга, мм в рабочем положении: |  |
| длина | 12000 (11000*) |
| ширина | 4150 |
| высота | 2140 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 12000 (11000*) |
| ширина | 2200 |
| высота | 4000 |
| 2.9 Число персонала по профессиям необходимого для, обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, чел. | 1 |
| 2.10 Рабочая скорость движения, км/ч | 7,0-9,0 |
| 2.11 Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 |
| 2.12 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 2.13 Удельный расход топлива, кг/га | 19 |
| 2.14 Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | 0,98 |
| 2.15 Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,75 |
| 2.16 Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |
| - полнота заделки пожнивных и растительных остатков, % | 98 |
| - глубина заделки пожнивных и растительных остатков, см, не менее | Не менее 10 |
| - степень заделки, %, не менее | 95 |
| - крошение почвы (комки размером до 5 см), %, не менее | 70 |
| - допускаемые отклонения от заданной глубины вспашки, см | (2 |
| допускаемые колебания рабочей ширины захвата плуга от конструктивной ширины захвата, % | (10 |
| - гребнистость поверхности пахоты, см | до 5 |

* - параметры плуга без модуля

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3. 1 К работе с плугом допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации (отметка об изучении) и имеющие соответствующую квалификацию. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ИЗДЕЛИЕ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИИ.

3.2 Перед началом движения агрегата дать сигнал. Трогаться с места плавно, без рывков.

3.3 Прежде чем поднять или опустить плуг, а также при оборачивании корпусов плуга необходимо убедиться в том, что возле плуга никого нет.

3.4 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать с неисправным плугом;

- работать с незатянутым крепежом рабочих органов и других деталей плуга (кроме сопряжения рама средняя - хвост);

- производить повороты и сдачу назад при заглубленном плуге;

- транспортировать плуг при ослабленных ограничительных цепях навесной системы трактора;

- находиться на раме плуга во время пахоты или при транспортировании;

- транспортировка плуга с незаблокированными с помощью гидрозамков гидроцилиндров механизма оборота и гидроцилиндра хода колесного;

- отсоединять от трактора, производить техобслуживание и ремонт плуга, находящегося в транспортном положении;

- ремонтировать плуг, если он поднят в транспортное положение или соединен с трактором, двигатель которого работает.

- транспортировать и оборачивать плуг с максимально поднятыми нижними рычагами навески. Это может привести к поломке заднего опорного колеса от  соприкосновения с землей. Данные случаи будут считаться не гарантийными.

- при развороте плуга не должно быть соприкосновения балки навески с механизмом оборота. Это может привести к поломке сочленения (механизм оборота, крестовина, навеска, ось тяговой балки), при наличии значительных отметин на узлах и возникновении поломок в сочленении данные случае будут считаться не гарантийными.

3.5 Все работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, производить только на отцепленном плуге, механизм оборота которого опирается на подставку и фиксируется с рамой при опущенных на землю корпусах. Если плуг навешен на трактор, то работа проводится при опущенных на землю корпусах и при неработающем двигателе трактора.

3.6 Собранный плуг стропить только  в местах, указанных на его раме. Механизм оборота рамы должен быть зафиксирован относительно плуга с помощью гидрозамков на гидроцилиндрах. Нахождение строповщика возле механизма оборота рамы при подъеме плуга запрещено.

ВНИМАНИЕ: При строповке и подъеме незафиксированного плуга возможно опрокидывание механизма оборота с навеской относительно вала тяговой балки.

3.7 При транспортировке плуга в составе агрегата плуг должен быть переведен в транспортное положение. Плуг должен быть максимально поднят при помощи навесной системы трактора и гидроцилиндра колесного хода, ограничительные цепи навесной системы трактора затянуты, гидроцилиндр регулировки ширины первой борозды должен находиться в cжатом положении, до срабатывания упора между тягами, а механизм регулирования глубины пахоты колесного хода зафиксирован в транспортном положении при помощи гидрозамка на гидроцилиндре хода колесного.

3.8 Транспортная скорость движения агрегата не должна превышать 15 км/ч.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Плуг поставляется потребителю в собранном виде.

4.2 Навесная система тракторов, с которыми агрегатируется плуг должна быть смонтирована по трехточечной схеме. Если трактор, с которым агрегатируется плуг, использовался в работе с прицепным орудием необходимо демонтировать прицепное устройство трактора и переналадить его навесную систему по трехточечной схеме.

4.3 На тракторе должны быть установлены передние балластные грузы согласно руководства эксплуатации трактора.

4.4 Соединить навеску плуга (рис. 5) с нижними тягами навесной системы трактора при помощи стопоров 5 и сферических шайб 6, зафиксировать стопора чеками.

4.5 Агрегатирование плуга с трактором производится на ровной площадке. Для удобства агрегатирования навеска плуга должна быть соединена с механизмом оборота цепью 10

(рис. 3).Трактор задним ходом подъезжает к плугу так, чтобы ось навески, установленная на нижних тягах навесной системы трактора, вошла в гнезда ловителей навески и затем зафиксировать ее  фиксаторами. Центральную тягу навесной системы трактора соединить с отверстием в верхней части стойки навески плуга. Ограничительные цепи навесной системы трактора должны  быть натянуты, блокируя нижние тяги между собой.

Гидросистема плуга соединяется с гидросистемой трактора при помощи клапанов запорных устройств (евромуфт) 9 и заполняется маслом из гидросистемы трактора (рис. 13).

ВНИМАНИЕ: Гидросистема плуга испытана маслом ТНК Гидравлик HLP 32, соответствующим требованиям DIN 51524 часть II (HLP).

Плуг переводят в транспортное положение при помощи рычагов распределителя и фиксируют гидрозамками на гидроцилиндрах, при этом устанавливают гидроцилиндр ширины захвата перовой борозды в сжатое состояние до срабатывания упора между тягами.

Электрооборудование используют только при транспортировании  плуга по дорогам общего пользования, для чего освобождают штепсельную вилку из зажима, разматывают жгут провод, вставляют вилку в розетку трактора.

При переводе плуга из транспортного положения в рабочее, электрооборудование  следует отключить от трактора, вынув вилку из розетки трактора  и смотать провода вокруг специально приваренных на раме кронштейнов 4 (рис. 14) и закрепить вилку на раме.

4.6 Перед проходом первой борозды плуг из транспортного положения  переводится в рабочее. Глубина пахоты устанавливается при помощи вилок 2 (рис.8) на гидроцилиндре колесного хода 1 (рис.8) и блока передних опорных колес 13 (рис.1) или болтами 23 (рис.3). Затем при движении плуга происходит заглубление передних корпусов и потом – задних.

На втором проходе необходимо откорректировать глубину пахоты. Для этого прежде всего необходимо выровнять раму так, чтобы она была параллельна поверхности почвы. Перекосы рамы в поперечном направлении устраняются регулировкой раскосов навесной системы трактора, регулировочными болтами 23 механизма оборота (рис. 3) или блоком передних опорных колес 13 (рис.1) и регулировочными болтами 10 на рамке 1 (рис. 6) колесного хода. Регулировка болтами 23 (рис.3) осуществляется в режиме работы “в борозде” 1 (рис.14) без передних опорных колес. В режиме работы “по полю” 2 (рис.14) болты 23 (рис.3) ПОЛНОСТЬЮ ДЕМОНТИРОВАНЫ, а регулировка осуществляется навеской трактора и передним опорными колесами. Наклон плуга вдоль ось движения должен быть 90 градусов по отношению к поверхности поля.

Корректировка глубины пахоты производится для того, чтобы все корпусы вспахивали почву на одинаковую глубину.

После того, как установлена заданная глубина пахоты и выдерживается нормальная рабочая ширина захвата, должна производится оценка качества пахоты плуга по следующим признакам: все корпусы, как правооборачивающие так и левооборачивающие после прохода должны оставлять одинаковые гребни, а борозды от прохода правооборачивающих корпусов должны быть одинаковы с бороздами от прохода левооборачивающих корпусов.

Ширина разворотной полосы рассчитывается:          S=M+2R/F

M – расстояние от оси задних колес трактора до последнего корпуса

R – радиус разворота трактора

F – ширина захвата плуга

Полученный результат округляем в большую сторону и умножаем на ширину захвата плуга.

5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

5.1 Управление работой и транспортирование плуга (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная, маневрирование) осуществляется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

5.2 Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулятора трактора, регулируемыми опорами на передних опорных колесах 13 (рис.1), а также изменением количества вилок 2 на гидроцилиндре колесного хода (рис. 8).

6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГУЛИРОВКИ

6.1 Эксплуатировать можно только правильно собранный, проверенный и отрегулированный плуг.

6.2 Плуг предназначен для гладкой пахоты  на глубину до 27 см старопахотных не засоренных камнями почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/см2), твердостью до 0,4МПа и глубиной пахоты до 27 см с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%.

Наличие скученных пожнивных и растительных остатков не допускается. При запашке многолетних трав предшествующей операцией должно быть дискование. Высота стерни не более 25 см. Уклон поля не более 8 градусов.

6.3 Перед началом работы проверить места крепления деталей и при необходимости произвести затяжку крепежа. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с незатянутым крепежом рабочих органов.

6.4 Движение агрегата осуществляется челночным способом. В конце загона производится выглубление корпусов плуга и плуг переводится в транспортное положение. Затем с помощью гидроцилиндров механизма оборота производится поворот рамы и, таким образом, нижние корпусы (например, правооборачивающие) поднимаются вверх, а верхние (левооборачивающие) корпусы опускаются вниз. Вспашка на обратном ходе осуществляется, таким образом, левооборачивающими корпусами.

Работа с плугом производится следующим образом:

- при заглублении плуга - сначала происходит плавное заглубление передней части плуга при помощи навесного устройства трактора, а затем задней части плуга - при помощи гидроцилиндра колесного хода

- при выглублении плуга - сначала происходит плавное выглубление передней части плуга при помощи навесного устройства трактора, а затем задней части плуга - при помощи гидроцилиндра колесного хода.

Работа согласно указанным рекомендациям позволяет обеспечить ровные и прямые участки в начале и конце поля, избежать таких дефектов как "недопаханные клинья".

Для обеспечения качественной вспашки и повышения производительности вспашки - необходимо в начале и конце поля делать разворотные полосы с четкой границей.

Резкие повороты КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как это может привести к поломкам. Подавать трактор с плугом назад и производить повороты при заглубленных рабочих органах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6.5 Необходимо периодически, особенно при работе с новыми рабочими органами, очищать налипшую землю, не допускать забивание рабочих органов пожнивными остатками и сорняками.

6.6 При переездах трактора с плугом следить за герметичностью гидросистемы, так как при утечке масла из гидросистемы плуг может самопроизвольно опуститься, что приведет к его поломке.

6.7 Регулировка глубины пахоты.

6.7.1 Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулятора трактора, регулируемыми опорами на передних опорных колесах, а также изменением количества вилок на гидроцилиндре колесного хода. Обычно используются смешанный (позиционно-силовой) способ автоматического регулирования глубины пахоты (положения навесной системы трактора).

При агрегатировании плуга с трактором, не оборудованным гидронавесной системой с высотным, силовым, позиционным и смешанным режимами управления положения сельхозорудий (трактор серии К-700 и аналоги), необходимо ограничить перемещение навески вниз в процессе вспашки, до установленной глубины обработки, с помощью ограничителя: цепи (см. рис. - поз. 2, 3) или специальные приспособления.

Глубина пахоты, при использовании ограничителя, регулируется путем изменения его длины.

6.7.2 Установка заданной глубины пахоты производится непосредственно в поле.

6.8 Регулировка рабочей ширины захвата первого (переднего) З1 (рис.14) корпуса. Регулировать ширину захвата первого корпуса необходимо перемещением всего плуга из положения 1 в положение 2 и обратно при помощи гидроцилиндра Г (рис.14). Причем положение 1 – соответствует работе трактора в позиции “в борозде” с ДЕМОНТИРОВАННИМИ ПЕРЕДНИМИ ОПОРНЫМИ КОЛЕСАМИ, положение 2 – работа трактором в позиции “по полю” с установленными передними опорными колесами. Положение трактора относительно плуга показано на рис. 14 и рис. 14б. Максимальный габарит трактора при работе в позиции “по полю” 3,7 м.

6.9 Для предохранения элементов конструкции плуга при столкновении с препятствиями он оснащен предохранительной системой со срезными болтами. При наезде на препятствие - Позиция 1

Происходит срез болтов 1 и 2 - Позиция 2

ВНИМАНИЕ Для замены срезных болтов необходимо не выглубляя плуг установить специальный пробойник в отв. 3 - Позиция 3

Перед выглублением плуга необходимо ослабить центральный болт, на котором поворачивается грядиль, а затем выглубить плуг, грядиль упрется в установленный в отверстие 3 пробойник - Позиция 4

После этого можно установить срезные болты 1 и 2 (при необходимости поворотом пробойника  обеспечить соосность отверстий), затянуть их и центральный болт с требуемым усилием.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕЗНЫХ БОЛТОВ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДАННОМУ ПЛУГУ АГРЕГАТ СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИИ

ВНИМАНИЕ Перед продолжением работы необходимо извлечь, установленный на позиции 3 пробойник из отверстия 3 - Позиция 4.

ВНИМАНИЕ Работы по замене срезных болтов необходимо выполнять с особой осторожностью, ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в плоскости поворота грядиля с лево и правооборачивающими корпусами.

ВНИМАНИЕ Все работы вне кабины трактора должны выполняться при заглушенном двигателе трактора.

ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОКИХ ЛИБО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЯЗКОСТЬ МАСЛА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАН АММОРТИЗАТОРА ЗАДНЕГО ОПОРНОГО КОЛЕСА (РИС. 4).

ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО УМЕНЬШИТЬ ПРОХОДНОЕ СЕЧЕНИЕ КЛАПАНА ПУТЕМ ВРАЩЕНИЯ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА (ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК) ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТПУСТИВ СТОПОРНУЮ ГАЙКУ.

ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ РЕГУЛИРОВКУ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

При вспашке "тяжелых почв" (черноземы, суглинки и др.) с большим количеством растительных остатков и с сильным налипанием почвы на поверхность рабочих органов рекомендуется снимать углоснимы.

Пример почвы, при вспашке которой рекомендуется снимать углоснимы, т.к. они не выполняют свои функции.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Виды и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Вид технического обслуживания | Периодичность или срок постановки на ТО |
| --- | --- |
|  | моточасы | др. единицы наработки |
| 1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО). | 10 или каждую смену |
| 2 Первое техническое обслуживание (ТО-1). | 60 |
| 3 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э). | Перед началом сезона |
| 4 Техническое обслуживание при хранении: |  |
| Подготовка к межсменному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к кратковременному хранению | Непосредственно после окончания работы |
| Подготовка к длительному хранению | Не позднее 10 дней после окончания работы |
| В период хранения | В закрытых помещениях один раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом 1 раз в месяц |
| При снятии с хранения | Перед началом сезона работ |
| Примечание: Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) совмещают с техническим обслуживанием при снятии с хранения. |

7.2 Перечень работ выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 7.2

Таблица 7.2

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ЕЖЕСМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО) |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга, согласно раздела 10 настоящего руководства. | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их, при необходимости произвести затяжку крепежа. | Плуг должен быть исправным, резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента тракториста |
| ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1) |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга, согласно раздела 10 настоящего руководства. | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их, при необходимости произвести затяжку крепежа. | Плуг должен быть исправным, резьбовые соединения должны быть затянуты. | Комплект инструмента тракториста |
| 4. Смазать резьбовые поверхности винтов регулировки, резьбовые поверхности талрепов | Резьбовые поверхности должны быть смазаны. | Литол. |
| 6. Смазать подшипники колес. | Подшипники должны быть смазаны. | Литол. |
| 7. Смазать винты подвески и винты тяги заднего колеса. | Резьбовые поверхности должны быть смазаны | Литол |
| 8. Смазать ось подвески, пальцы и упорный подшипник балки заднего колеса. | Ось подвески, пальцы и упорный подшипник должны быть смазаны | Шприц 1 ГОСТ 3643-75 Литол |
| 9.Смазать ось крепления рамки | Нагнетать солидол до его появления на поверхности. Выступившую смазку убрать | Литол Шприц, чистик, ветошь |
| 10.Смазать пальцы и оси механизма оборота, фиксатор. | Трущиеся поверхности фиксатора должны быть смазаны и перемещаться без заеданий. | Литол Шприц, чистик, ветошь |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При постановке на межсменное хранение |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга | Наружные поверхности и рабочие органы должны быть чистыми | Чистик, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |
| При подготовке к кратковременному хранению |
| 1 Очистить от грязи и растительных остатков наружные поверхности и рабочие органы плуга. Вымыть плуг под струей воды. | Плуг должен быть чистым | Чистик, щетка, ветошь |
| 2 Проверить комплектность плуга | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга, при обнаружении неисправностей устранить их | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ При подготовке к длительному хранению |
| 1 Очистить от ржавчины и покрасить поверхность плуга с поврежденной окраской | Пятна ржавчины и повреждения окраски не допускаются | Щетка металлическая, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 19109-81, эмаль АС-182 ГОСТ 19024-79.V.У1 |
| 2 Разобрать ступицы колес, смыть старую смазку, заполнить карманы ступиц и пустоты подшипников новой смазкой, собрать ступицы. Покрыть защитной смазкой лемехи, отвалы, углоснимы, штоки гидроцилиндров, талрепы, регулировочные винты, фиксаторы | Смазка должна равномерно покрывать поверхность | Комплект инструмента, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, Литол Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 |
| 2 Разобрать ступицы колес, смыть старую смазку, заполнить карманы ступиц и пустоты подшипников новой смазкой, собрать ступицы. Покрыть защитной смазкой лемехи, отвалы, углоснимы, штоки гидроцилиндров, талрепы, регулировочные винты, фиксаторы | Смазка должна равномерно покрывать поверхность | Комплект инструмента, ветошь, уайт-спирит ГОСТ 3134-78, Литол Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 |
| 3.Снять с плуга рукава высокого давления и пневматические колеса | Сдать на склад | Комплект инструмента тракториста |
| 4.Исключить попадание влаги во внутренние полости элементов гидросистемы. | Любым доступным способом |  |
| Техническое обслуживание в период хранения |
| Проверить: |  |  |
| 1 Правильность установки плуга | Плуг должен стоять устойчиво | Визуальный осмотр |
| 2 Комплектность | Плуг должен быть комплектным | -//-- |
| 3 Состояние защитных покрытий и окраски | Защитная смазка должна лежать равномерно, коррозии и повреждений окраски не допускается | --//-- |
| Техническое обслуживание при снятии с хранения (техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) |
| 1 Удалить защитную смазку | Рабочие органы плуга должны быть чистыми | Ветошь, комплект инструмента тракториста |
| 2 Проверить комплектность, согласно раздела 10 настоящего руководства и установить снятые узлы и детали | Плуг должен быть комплектным | Визуальный осмотр, комплект инструмента тракториста |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей плуга | Плуг должен быть исправным | Комплект инструмента тракториста |

7.3 Точки смазки и их расположение приведены в таблице 7.3 и на схеме смазки (рис.13).

ТАБЛИЦА СМАЗКИ

Таблица 7.3

| № пози- ции на схеме смазки | Наименование и обозначение механизма | Наименование смазочных материалов | Кол-во точек смазки на плуг | Периодичность проверки и замены смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детали корпуса (лемеха, отвалы, боковины, долотья и углоснимы) | Литол |  | В конце сезона |
| 2 | Штоки гидроцилиндров | То же |  | В конце сезона |
| 3 | Регулировочные болты | То же |  | В начале сезона |
| 4 | Подшипники колес | То же |  | Через 60 часов |
| 5 | Пальцы и ось механизма оборота, фиксатор | То же |  | Через 60 часов |
| 6 | Ось опорной балки. | То же |  | Через 60 часов |
| 8 | Гидросистема | Масло ТНК Гидравлик HLP 32 |  | В начале сезона |

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ

##### ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Неисправность, внешнее проявление | Метод устранения |
| --- | --- |
| Заднее опорное колесо опускается без аммортизации (с ударом) | Отрегулировать амортизатор заднего опорного колеса. |
| Корпуса плуга (1-й, 2-й, 3-й и т.д.) по ходу движения пашут на разную глубину. | Отрегулировать глубину пахоты. - передние корпуса – передние опорные колеса; - средние корпуса – гидроцилиндр задней опорной тележки; - задние корпуса – заднее опорное колесо |
| Правооборачивающие корпуса пашут пашут глубже или мельче левооборачивающих. | Выровнять раму в поперечном направлении при помощи передних опорных колес (рис. 12) и упорами 10, на рамке 1 (рис. 6). |
| На долотах и лемехах корпусов образовались затылочные фаски. Корпусы неудовлетворительно заглубляются в почву. | Заменить долота и лемехи. |
| Колесо имеет осевой люфт. Не отрегулированы подшипники колес. | Снять крышку и отрегулировать подшипники. Осевой люфт в подшипниках не допускается. |
| Гребень, оставляемый корпусом, выше или ниже гребней оставляемых остальными корпусами | Отрегулировать угол отвала изменением длины распорок 5 и 7 (рис. 10) |

8.2 Выбраковочные размеры сменных деталей рабочих органов (корпусов): лемех – износ до ширины 95…100 мм, образование затылочной фаски   шириной 7…12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга (лемех подлежит замене);

долото – износ до размера 60 мм от лезвия до оси отверстия, образование затылочной фаски шириной 7-12 мм, влияющей на устойчивость работы плуга (долото подлежит замене);

боковина – предельный износ по толщине до 30% от начального размера.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Плуг может устанавливаться на межсменное (до 10 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное (более двух месяцев) хранение в соответствии с ГОСТ 7751-85.

9.2 Плуг хранится под навесом или на открытой площадке на машинном дворе или пунктах технического обслуживания, категория хранения 4 (Ж2) или 7 (Ж1), ГОСТ 15150-69, консервация – вариант защиты В3-4 ГОСТ 9.014-78.

9.3 Плуг устанавливается на хранение на деревянные подставки под корпусы.

9.4 При подготовке к хранению, при хранении и по окончании хранения выполнять техническое обслуживание в соответствии с разделом 7 настоящего руководства.

9.5 Запасные части должны храниться в ящике, в котором они поступили потребителю.

10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

10.1 Плуг поставляется потребителю в собранном виде в комплекте согласно

таблице 10.1

Таблица 10.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППОВ-8 00.00.000 | Плуг оборотный модульный ППОВ-8-45-01 | 1 | 1/2 | Место ½ без упаковки масса 5500 кг |
| КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ |
|  | Согласно упаковочного листа |  |  | Место 2/2 – деревянный ящик № 127 (860х500х400) ГОСТ 15841-88 |
|  | ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |
| ППОВ-8 00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном) | 1 | * |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:* Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном выдается потребителю вместе с сопроводительной документацией. В гарантийном талоне делается отметка о дате продажи плуга предприятием - изготовителем.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плуг восьмикорпусный оборотный модульный марка   ППОВ-8-45-01

Заводской номер______________________________________________

Соответствует техническим условиям ТУ BY 500052032.004-2008

и признан годным для эксплуатации.

М.П.						Дата выпуска__________________

Подпись лиц ответственных

за приемку

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие плуга требованиям технических условий ТУ BY 500052032.003-2007 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 календарных месяца за исключением быстроизнашиваемых деталей рабочих органов и резинотехнических изделий. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода плуга в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения его потребителем.

12.3 Удовлетворение претензий по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь № 952 от 27.06.2008г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования». При поставке на экспорт и в страны СНГ – в соответствии с соглашением  о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1 Транспортирование плуга может производиться автомобильным или железнодорожным видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

13.2 Плуг отгружается потребителю в соответствии  с разделом 10 «Комплектность» настоящего руководства.

13.3 Строповка при погрузке и выгрузке должна производиться с учетом предусмотренных и обозначенных мест строповки. Механизм оборота рамы должен быть зафиксирован относительно плуга пластиной, установленной на болту регулировочном 3 (рис. 6). При этом правооборачивающие  корпусы должны быть внизу, пластина поворачивается относительно болта регулировочного на 90о и фиксирует плиту тяговой балки относительно механизма оборота. Нахождение строповщика возле механизма оборота рамы при подъеме плуга запрещено.

ВНИМАНИЕ: При строповке и подъеме незафиксированного плуга возможно опрокидывание механизма оборота с навеской относительно вала тяговой балки.

13.4 Укладка погрузочных мест в транспортных средствах должна обеспечивать сохранность от утерь и повреждений, исключать перемещение при перевозке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПЛУГА БЕЗ РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

|  | Приложение А к Положению о гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования |
| --- | --- |

ОАО «Минойтовский ремонтный завод», Гродненская обл., Лидский р-н, д.Минйты

факс приемной +375 154 655301, факс ОТК +375 154 655308; E-mail:  minojty_rz@tut.by

р/с 3012200370012 в ОАО «БелАПБ»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

1.   Плуг полунавесной оборотный ППОВ-8-45-01

(наименование, тип и марка изделия)

2.__________________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

3.____________________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,

характеристике и стандартам:    ТУ BY 500052032.004-2008.

(наименование документа)

_________________________________________________________________________

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяцев при поставках на экспорт и 24 месяца для Республики Беларусь со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 со дня получения потребителем.

Начальник ОТК завода					_____________________

М.П.             					          (подпись)

______________________________________________________________

дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя

______________________________                                     __________________________

Ф.И.О., должность                                                     (подпись)

М.П.

______________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________                                                _________________________

Ф.И.О., должность                                                    подпись

________________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________					_________________________

Ф.И.О., должность					           подпись

.______________________________________________________________

дата ввода изделия в эксплуатацию

________________________				_________________________

Ф.И.О., должность				           подпись

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# Особенности эксплуатации плуга с предплужниками

При работе плуга с установленными предплужниками необходимо учитывать следующие дополнительные требования к эксплуатации:

- оборудование предплужниками приводит к тому, что для работы с плугом требуется дополнительно затратить мощность, так как сопротивление почвы при работе плуга возрастает. В зависимости от почвенных условий необходимо до 30% дополнительной мощности по сравнению с плугом без предплужников.

- высота стерни, травяных остатков и т.д. не должна превышать 250 мм. В случае превышения данного показателя будет происходить забивание рабочих органов растительными остатками, так как свободное пространство между ними значительно сокращается из-за установки предплужников.

- при наличии остатков неубранной соломы в виде валков – пахота должна производиться под углом 45 или 90 градусов к линии валков. При невыполнении данного требования будет происходить забивание рабочих органов остатками соломы, так как свободное пространство между ними значительно сокращается из-за установки предплужников.

Глубина Y на которой работают предплужники должна составлять половину от глубины обработки основного корпуса, но не должна превышать 14 см. Например глубина вспашки 25 см, глубина установки предплужника 12 см, а полевой обрез предплужника должен перекрывать полевой обрез корпуса. Регулировка предплужников по направлению движения X производится в зависимости от почвенных условий индивидуально каждым пользователем. При большом количестве пожнивных остатков рекомендуется устанавливать предплужник на крайне правое отверстие (как указано на рисунке).

ВНИМАНИЕ! При работе плуга с предплужниками углосним должен быть демонтирован.

ОТМЕТКА ОБ ИЗУЧЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Должность (профессия) | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |